### G-1   Полировальные машинки

Полировальная машинка тип “Palm-stile”

Пневматический полировальный инструмент

#### Удаляет частицы пыли и царапины на поверхностях, покрытых грунтовками /лаками.

| Диаметр 3” Модель 57550 2400 оборотов в минуту *.Отлично подходит для полирования стекловолокна, пластика и других материалов. *.Невысокий корпус; обратный выхлоп; рычажный дроссель для регулирования скорости. *.Имеет 3” платформу 50125 с жесткой подложкой, губку из махрового материала и губку из шерсти. *.Для обеспечения лучших характеристик используйте блок фитинг/ заглушка 95676. _______________________________________________________________ Универсальный набор Модель 57553 *.Мини шлифовальная машинка с орбитальным движением; очиститель с диаметром 3”; шлифовальный диск 3-1/2”. *.Удаляет частицы пыли и царапины на поверхностях, покрытых грунтовкой / светлыми красками! *.Быстро и легко устраняет пятна на покрашенных поверхностях. *. Набор включает в себя: базовый инструмент с 2400 оборотами в минуту; мини головку с эксцентриком 54476; 3”платформа; подкладки с диаметрами 1-1/4” и 3-1/2“ с лицевой стороной из винила; 3” подкладка с “плоской лицевой стороной” из паралона для насадок из махрового материала, из шерсти.; шлифовальный крем Dynabrade Finesse-It 95723, Dynabrade Glaze 95727, упаковки с образцами дисков и абразивов. Примечания: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Применяемый абразив *.Полировальные круги диаметром 3” с махровым материалом, с шерстью и паралоном.. Полный перечень шлифовальных кругов смотрите на странице К-8. Аксессуары *.Полный перечень дисковых платформ смотрите на странице К-8 Сервисный набор *.Номер комплекта 96107. Технические рекомендации *.Используйте шлифовальный крем Dynabrade Finesse и Dynabrade Glaze, чтобы получить превосходную глянцевую отделку. | Три инструмента в одном |
| --- | --- |

Roloc является торговым знаком компании  3M

| № моде ли | Мощность двигателя л. с. (Ватт) | Частота вращения об / мин | Уро вень шума дБ(А) | Максимальный расход воздуха CFM/SCFM (л / мин) | Диаметр шланга дюйм (мм) | Резьба подвода возду ха | Резьба инструмента наружная | Вес фунт (кг) | Длина дюйм (мм) | Высота дюйм (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57550 | 0,25 (186) | 2400 | 82 | 3/18 (510) | 1/4 (6) | 1/4” | 1/4”-20 | 1,9 (0,9) | 5-3/8 (137) | 4-1/4 (102) |

Дополнение: Давление воздуха равно 90 PSIG ( 6,2 бар ).

G-2                                                                              Очистительные и полировочные машинки

Полировальная угловая машинка

Пневматический полировальный инструмент

Удаляет частицы пыли и царапины на поверхностях, покрытых грунтовкой / прозрачными лаками.

|  | Диаметр 3” Модель 53440 3200 оборотов в минуту *.Обратный выхлоп, рычажный дроссель, традиционные вращательные движения. *.Имеет платформу Hook’n Loop 50120 диаметром 3”, чтобы устанавливать насадки. *. Платформа имеет внутреннюю резьбу 1/4” –20 c установленным переходником 54021 ( переходник прилагается ). *.Насадка из махрового материала 90027, и полировальная насадка из шерсти 90028. ________________________________________________________________ Шлифовальный / полировальный универсальный набор Модель 53403 *. Набор включает в себя: пневматический инструмент с 2400 оборотами в минуту; шлифовальную насадку с эксцентриком 54028, две шлифовальные подкладки, платформу Hook’n Loop 50120 для насадок, переходник 54021, насадки из махрового материала и из шерсти, крем Dynabrade Finesse-It 95723, Dynabrade Glaze 95727, ассортимент ключей и образцы абразивов. Примечание: Опционально, имеется блок боковой ручки 54585. Примечания: ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ _______________________________________________________________ Применяемый абразив *.Полировальные круги диаметром 3” с махровым материалом, с шерстяным материалом и паралоном. Полный перечень шлифовальных кругов смотрите на странице К-8. Аксессуары *.Полный перечень дисковых платформ смотрите на странице К-8. Сервисный набор *.Номер комплекта 96333. Технические рекомендации *.Инструмент имеет внутреннюю резьбу 1/4”- 20 со съемным переходником 54021. |
| --- | --- |

| № моде ли | Мощность двигателя л. с. (Ватт) | Частота вращения об / мин | Уро вень шума дБ(А) | Максимальный расход воздуха CFM/SCFM (л / мин) | Диаметр шланга дюйм (мм) | Резьба подвода возду ха | Резьба инструмен та внутренняя | Вес фунт (кг) | Длина дюйм (мм) | Высота дюйм (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53440 | 0,4 (298) | 3200 | 83 | 3/23 (651) | 1/4 (6) | 1/4” | 1/4”-20 | 1,9 (0,9) | 11-3/8 (289) | 4-1/4 (102) |

Дополнение: Давление воздуха равно 90 PSIG ( 6,2 бар ).

G-3                                                                             Полировальные машинки

Dynabuffer

Пневматический полировальный инструмент

Идеально подходит для использования с двухступенчатой полировочной системой.

| Dynabuffer *.Имеет орбитальн движение с 14 мм смещением. *.На холостом ходу инструменты имеют 10000 оборотов в минуту. *.Патентованный балансир компенсирует вибрации при работе с нагрузкой, что обеспечивает плавные рабочие характеристики. ( Патент 6 206 771 ). *.Конструкция глушителя с обратным выхлопом уменьшает уровни шума. *.Для обеспечения лучших характеристик используйте блок фитинг/заглушка 95676. ________________________________________________________________ Диаметр 3” Модель 57126 *.Отлично подходит для зачистки рисок от шлифовки. *.Инструмент замедляется до 7000 оборотов в минуту при работе с нагрузкой. *.Отдельная крышка корпуса имеет изоляцию, что обеспечивает больший комфорт оператору. *.Рычаг дросселя может быть установлен для работы правой или левой рукой. Опционально, имеется предохранитель рычага 01462. *.Имеет подвесной кронштейн 97166 и запасную платформу 56145. *.Опционно, имеется боковая ручка 53163. ________________________________________________________________ Диаметр 5” Модель 57240 Модель 57245 *. С подвесным кронштейном 57240. *.Инструмент замедляется до 5000 оборотов в минуту при работе с нагрузкой. Применяемый абразив *.Полировочные круги с диаметром 3”и 5”, смотрите страницу К-8. Аксессуары *,Опциональные дисковые платформы смотрите на странице К-8. |  |
| --- | --- |

| № моде ли | Мощность двигателя л. с. (Ватт) | Частота вращения об / мин | Уро вень шума дБ(А) | Максимальный расход воздуха CFM/SCFM (л / мин) | Диаметр шланга дюйм (мм) | Давле ние воздуха PSIG (бар) | Резьба инстру мента внутренняя | Вес фунт (кг) | Длина дюйм (мм) | Высота дюйм (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57126 | 0.16 (119) | 7000 | 74 | 3/20 (566) | 3/8 (10) | 80 (5,5) | 5/16”-24 | 2.0 (0.9) | 8-1/4 (210) | 3-1/8 (80) |
| 57240 | 0.36 (270) | 5000 | 79 | 3/20 (566) | 3/8 (10) | 90 (6.2) | 5/16”-24 | 2.7 (1.2) | 10-1/4 (260) | 4-1/2 (114) |

Дополнение: Резьба для подсоединения подвода воздуха 1/4”, нормальная трубная резьба.

“Двухступенчатая” система полирования

Устраняет незначительные дефекты поверхности, которые обнаруживаются на чистовом покрытии.

| Первая ступень *.Используя модель шлифовальной мини машинки с эксцентриком 57502, установите шлифовальный диск на центр дефектного места и слегка нажмите на машинку. Включите дроссель инструмента и работайте 2 - 5 секунд. Для шлифования должна быть использована вода. Во время шлифования платформу Держите плотно прижатой. Выключите дроссель инструмента и поднимите инструмент с поверхности. Обеспечивайте малую зону шлифования насколько это возможно. После окончания вытрите зону шлифования чистой материей, не оставляющей царапин. | Вторая ступень *.Наложите небольшую каплю полировальной пасты. Используя Dynabuffer ( модели с диаметром 3” или 5“ ), “шапкой” размажьте смесь равномерно по пятну ( примечание: предварительно нагубку нанесите равномерно смесь ). Установите шлифовальную “шапку ” на зону шлифования. Прижмите ее к поверхности с небольшим усилием, включите дроссель, отрегулируйте усилие, если потребуется, и полируйте в течение 5 – 10 секунд. Держите полировальную“шапку” плоско или слегка наклоненной вперед. Продолжите шлифование при меньшем давлении на инструмент в течении 2 секунд. Чисто вытрите зону шлифования материей, не оставляющей царапин, и осмотрите ее. Если царапины еще видны, то повторите полирование, если это необходимо. |
| --- | --- |

G-4       Полировальные машинки

Полировальная машинка с ручкой со смещением в 7°

Пневматический полировальный инструмент

#### Идеально подходит для очистки и полирования стекловолокна, пластика и других материалов

| Применяемый абразив *.Аксессуары с диаметром 3” , 5” и 6” для очистки и полирования. Сервисный набор *. Модели 51450, 51451, 51454, 51455: набор для настройки 96234. Все другие модели на этой странице: набор для настройки 96174 Аксессуары *.На моделях с цангой могут устанавливаться зачисные и полировальные аксессуары, собранные для крепления за хвостовик. | Ручка с 7° смещением, обратный выхлоп *.Эргономичная конструкция с ручкой со смещением в 7°, что повышает комфорт и улучшает управляемость инструмента. *.Пневматический двигатель с планетарным редуктором и большим крутящим моментом; глушитель, уменьшающий уровни шума. *.Традиционное вращательное движение. ________________________________________________________________ Модели с диаметром 3” Наружная резьба 3/8“ – 24 Модель 51400 Модель 51401 3200 оборотов в минуту 5000 оборотов в минуту *.Прилагается: платформа 50126 с ворсистой лицевой стороной, насадка 90027 из махровой ткани, насадка 90028 из полировочной шерсти. ________________________________________________________________ Модели с диаметром 5” Наружная резьба 3/8“ – 24 Модель 51430 3200 оборотов в минуту .*.Прилагается: платформа 50147 с ворсистой лицевой стороной и полировочная подушка 90040 с плоской лицевой стороной из поролона. *.На рисунке показана с опционной боковой ручкой-захватом 13141. ________________________________________________________________ Модели с диаметром 6” *.Имеют рычаг с предохранителем и мягкую ручку-захват. Наружная резьба 5/8“ – 11 Модель 51450 Модель 51451 3400 оборотов в минуту 4500 оборотов в минуту ________________________________________________________________ Наружная резьба 14 мм Модель 51454 Модель 51455 3400 оборотов в минуту 4500 оборотов в минуту Модели с цангой *.Идеально подходят для использования с проволочными щетками с диаметром 3”, 4” или 5”, полировальными кругами или соответствующими аксессуарами. Цанга 1/4” Модель 51211 Модель 51212 3200 оборотов в минуту 5000 оборотов в минуту Цанга 6 мм Модель 51214 Модель 51215 3200 оборотов в минуту 5000 оборотов в минуту Универсальный набор Модель 51405 *. Набор включает в себя: пневматический инструмент 51400; 3” платформу с ворсистой подложкой, платформу с “плоской лицевой стороной” из паролона для насадок из махрового материала и из шерсти; крем Dynabrade Finesse-It; крем Dynabrade Glaze и 14 мм гаечный ключ . |
| --- | --- |

| № моде ли | Мощность двигателя л. с. (Ватт) | Частота вращения об / мин | Уро вень шума дБ(А) | Максимальный расход воздуха CFM/SCFM (л / мин) | Диаметр шланга дюйм (мм) | Резьба подвода воздуха, нормальная | Резьба инстру мента, наруж ная | Вес фунт (кг) | Длина дюйм (мм) | Высота дюйм (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51211/51214 | 0.4 (298) | 3200 | 80 | 3/24 (680) | 3/8 (10) | 1/4” | 3/8’’-24 | 2.1 (0.9) | 8 (203) | 5-1/2 (141) |
| 51212/51215 | 0.4 (298) | 5000 | 78 | 3/24 (680) | 3/8 (10) | 1/4” | 3/8’’-24 | 2.1 (9) | 8 (203) | 5-1/2 (141) |
| 51400 | 0.4 (298) | 3200 | 80 | 3/24 (680) | 3/8 (10) | 1/4” | 3/8’’-24 | 1.7 (0.8) | 8-3/4 (222) | 4-1/4 (108) |
| 51401 | 0.4 (298) | 5000 | 78 | 3/24 (680) | 3/8 (10) | 1/4” | 3/8’’-24 | 1.7 (0.8) | 8-3/4 (222) | 4-1/4 (108) |
| 51430 | 0.4 (298) | 3200 | 80 | 3/24 (680) | 3/8 (10) | 1/4” | 3/8’’-24 | 2.4 (1.1) | 9-3/4 (248) | 4-1/2 (114) |
| 51450/51454 | 0.7 (522) | 3400 | 78 | 6/46 (1303) | 3/8 (10) | 1/4” | 5/8’’-11/M14 | 4.1 (1.9) | 10-4/5 (275) | 5-4/5 (148) |
| 51451/51455 | 0.7 (522) | 4500 | 79 | 6/46 (1303) | 3/8 (10) | 1/4” | 5/8’’-11/M14 | 4.1 (1.9) | 10-4/5 (275) | 5-4/5 (148) |

Дополнение: Давление воздуха равно 90 PSIG ( 6,2 бар ).

G-5                                                                              Полировальные машинки

Полировальная машинка угловая

Пневматический полировальный инструмент

| Угловая, обратный выхлоп *.Пневматический двигатель с большим крутящим моментом и регулируемые обороты. *.Смазываемый редуктор; вращательное движение. Модели с диаметром 3” – 0,4 л. с. Модель 53460 3200 оборотов в минуту *.Прилагается: насадка 90027 из махровой ткани, насадка 90028 из полировочной шерсти. *.Имеет платформу Hook’n Loop 50122 диаметром 3”, чтобы подсоединять насадки. ________________________________________________________________ Модели с диаметром 6” – 8” *Идеально подходят для использования опционных зачистных и полировальных аксессуаров с диаметрами 6” – 8”. *.Дроссель с предохранителем и мягкая ручка-захват ( устанавливается с правой или левой стороны ). Наружная резьба 5/8“ – 11 Модель 51470 Модель 51472 0- 2000 оборотов в минуту 0 - 3100 оборотов в минуту ________________________________________________________________ Наружная резьба 14 мм Модель 51600 Модель 51601 0 – 2000 оборотов в минуту 0 – 3100 оборотов в минуту ________________________________________________________________ Шлифовальный / полировальный универсальный набор Модель 53465 *.Наш набор предоставляет вам все необходимое для быстрого и простого ремонта дефектов на окрашенных поверхностях. *. Набор включает в себя: шлифовальную машинку Mini-Dynorbital 53417 с 3200 оборотами в минуту; шлифовальную насадку с эксцентриком 54034, платформу Hook’n Loop 50122 для насадок, шлифовальную платформу 54018, шлифовальную платформу 54017, насадку из шерсти 90028, насадку из махрового материала 90027, шлифовальные кремы Dynabrade Finesse-It 95723 и Dynabrade Glaze 95727, ассортимент ключей и образцы абразивов. *.Спецификации инструмента Mini-Dynorbital 53417 смотрите в разделе шлифовальные машинки ________________________________________________________________ Наборы аксессуаров Номер комплекта 50791 Номер комплекта 50792 Диаметр 6” Диаметр 8“ *.Набор включает в себя: дисковую платформу 50828 – 6” или 50829 - 8“; блок гофрированного шланга ( обеспечивает дополнительное уменьшение уровня шума ); воздушный шланг 96323 диаметром 3/8”; 2,5 унцивый тюбик масла для редуктора 95848; смазку 95542; пистолет для смазки 95541( 2 ). Примечание: Для моделей с алюминиевым корпусом ( 50816, 50823, 50851 ) заказывайте набор аксессуаров 50797 ( для диаметра 6” ) или 50798 ( для диаметра 8 “ ) Применяемый абразив *.Полировочные круги с диаметром 3”. *.Полировочные круги с диаметром 6“ - 8”. Сервисный набор *.Модель 53460: набор для настройки 96179, для всех других моделей на этой странице: сервисный набор 96178. |  |
| --- | --- |
| № моде ли | Мощность двигателя л. с. (Ватт) | Частота вращения об / мин | Уро вень шума дБ(А) | Максималь ный расход воздуха CFM/SCFM (л / мин) | Диаметр шланга дюйм (мм) | Резьба подвода воздуха, нормальная | Резьба инстру мента | Вес фунт (кг) | Длина дюйм (мм) | Высота дюйм (мм) |
| 53460 | 0.4 (298) | 3200 | 81 | 3/21 (595) | 1/4 (6) | 1/4” | 3/8”-24, наружная | 2.1 (0.9) | 7 (178) | 2-3/4 (70) |
| 51470/51600 | 0.7 (522) | 0-2000 | 82 | 6/41 (1161) | 3/8 (10) | 1/4” | 5/8”-11 наружная / М14 | 4.8 (2.2) | 13 (330) | 3-1/8(79) |
| 51472/51601 | 0.7 (522) | 0-3100 | 80 | 6/41(1161) | 3/8 (10) | 1/4” | 5/8”-11 наружная / М14 | 4.8 (2.2) | 13 (330) | 3-1/8 (79) |

Дополнение: Давление воздуха равно 90 PSIG ( 6,2 бар ).

G-6                                                                             Полировальные машинки

Полировальная машинка повышенной мощности

Пневматический полировальный инструмент

| Применяемый абразив *.Могут устанавливаться очистительные и полировальные аксессуары, для достижения заданной чистоты поверхности. Сервисный набор *. Инструменты с мощностью 1 л. с. : набор для настройки 96532. Инструменты с мощностью 0,7 л. с. : набор для настройки 96260. Инструменты с мощностью 0,4 л. с. : набор для настройки 96173. *.Аксессуары *.Для инструментов с мощностью 0,7 л.с. имеется ручка-захват 13140; для инструментов с мощностью 0,4 л. с. – 13241. | Угловая, обратный выхлоп *.Пневматический двигатель с большим крутящим моментом имеет переменные обороты. *.Смазываемый редуктор, вращательное движение. *.Дроссель с предохранителем и мягкая ручка-захват ( устанавливается с правой или левой стороны ). ________________________________________________________________ Модели с диаметром 6” – 8” – 1 л. с. *Идеально подходят для использования опциональных полировальных аксессуаров с диаметрами 6” – 8”. Наружная резьба 5/8“ – 11 Модель 51390 Модель 51391 1250 оборотов в минуту 1800 оборотов в минуту Модель 51392 Модель 51393 2800 оборотов в минуту 4500 оборотов в минуту ________________________________________________________________ Наружная резьба 14 мм Модель 51394 Модель 51395 1250 оборотов в минуту 1800 оборотов в минуту Модель 51396 Модель 51397 2800 оборотов в минуту 4500 оборотов в минуту ________________________________________________________________ Шлифовальная машинка с прямой осью, задний выхлоп *.Планетарный редуктор позволяет работать под нагрузкой с постоянными оборотами, что удлиняет срок службы абразивов. Цанга 1/4” Модель 51200 – 0,4 л. с. Модель 52100 – 0,7 л. с. 950 оборотов в минуту 950 оборотов в минуту Модель 51201 – 0,4 л. с. Модель 52101 – 0,7 л. с. 3200 оборотов в минуту 3400 оборотов в минуту Модель 51202 – 0,4 л. с. Модель 52102 – 0,7 л. с. 5000 оборотов в минуту 4500 оборотов в минуту ________________________________________________________________ Цанга 6 мм Модель 51203 – 0,4 л. с. Модель 52103 – 0,7 л. с. 950 оборотов в минуту 950 оборотов в минуту Модель 51204 – 0,4 л. с. Модель 52104 – 0,7 л. с. 3200 оборотов в минуту 3400 оборотов в минуту Модель 51205 – 0,4 л. с. Модель 52105 – 0,7 л. с. 5000 оборотов в минуту 4500 оборотов в минуту |
| --- | --- |

| № моде ли | Мощность двигателя л. с. (Ватт) | Частота вращения об / мин | Уро вень шума дБ(А) | Максималь ный расход воздуха CFM/SCFM (л / мин) | Диаметр шланга дюйм (мм) | Резьба подвода воздуха, нормаль ная | Резьба инстру мента, наружная | Вес фунт (кг) | Длина дюйм (мм) | Высота дюйм (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51200/51203 | 0.4 (298) | 950 | 82 | 3/23 (651) | 1/4 (6) | 1/4” | 3/8”-24 | 2.1 (1.0) | 10-3/8 (264) | 5-1/2 (141) |
| 51201/51204 | 0.4 (298) | 3200 | 81 | 3/23 (651) | ¼ (6) | 1/4” | 3/8”-24 | 1.8 (0.8) | 9-1/8 (232) |  |
| 51202/51205 | 0.4 (298) | 5000 | 84 | 3/23 (651) | ¼ (6) | 1/4” | 3/8”-24 | 1.8(0.8) | 9-1/8 (232) |  |
| 51390/51394 | 1 (744) | 1250 | 83 | 6/42 (1201) | 3/8 (10) | 3/8’’ | 5/8”-11 М14 | 4.5 (2.1) | 13-1/8 (333) |  |
| 51391/51395 | 1 (744) | 1800 | 82 | 6/42 (1187) | 3/8 (10) | 3/8’’ | 5/8”-11 М14 | 4.5 (2.1) | 13-1/8 (333) |  |
| 51392/51396 | 1 (744) | 2800 | 80 | 6/41 (1167) | 3/8 (10) | 3/8’’ | 5/8”-11 М14 | 4.5 (2.1) | 13-1/8 (333) |  |
| 51393/51397 | 1 (744) | 4500 | 79 | 5/35 (997) | 3/8 (10) | 3/8’’ | 5/8”-11 | 4.0 (1.8) | 11-11/16 (296) |  |
| 52100/52103 | 0.7 (522) | 950 | 84 | 5/34 (957) | 3/8 (10) | 1/4” | 1/2”-20 | 3.6 (1.6) | 12-1/2 (318) |  |
| 52101/52104 | 0.7 (522) | 3400 | 82 | 5/35 (977) | 3/8 (10) | 1/4” | 1/2”-20 | 2.7 (1.2) | 9-1/2 (241) |  |
| 52102/52105 | 0.7 (522) | 4500 | 82 | 5/35 (977) | 3/8 (10) | 1/4” | 1/2”-20 | 2.7 (1.2) | 9-1/2 (241) |  |

Дополнение: Давление воздуха равно 90 PSIG ( 6,2 бар ).

| Постоянный лидер в области технологии ручного пневматического инструмента для работы с абразивом DYNABRADE Шлифовальные машинки и борфрезеры www.dynabrade.com Введение…………………………………………………………………………………..Н-1 Борфрезер мощностью в 0,1 л.с. Pencil grinder………………………………………...Н-2 Борфрезер мощностью в 0,33 л. с……………………………….……………………….Н-3 Борфрезер мощностью в 0,4 л. с……………………………….………………………...Н-3 Борфрезер мощностью в 0,5 л. с……………………………….………………………...Н-6 Борфрезер мощностью в 0,55 л. с………………………………………………………….Н-7 Борфрезер мощностью в 0,7 л. с………………………………………..………………...Н-8 Борфрезер мощностью в 1 л. с……………………………………………..………….….Н-9 Шлифовальные машинки малого диаметра……………………………………………Н-10 Шлифовальные машинки среднего диметра…………………………………………..Н-14 Шлифовальные машинки большого диаметра………………………………………….Н-17 |  |
| --- | --- |