### Н-1                                                                           Шлифовальные машинки и борфрезеры

Выбор за Вами

Шлифовальные головки и полировочные диски компании Dynabrade предлагаются в различной конфигурации, чтобы соответствовать пожеланиям каждого оператора.

| Предложения инструментов с редуктором и без редуктора Инструменты с редуктором имеет большие уровни крутящего момента, безредукторные инструменты требуют меньшего времени на техническое обслуживание и уменьшают время простоя. Два типа редукторов *.Планетарный редуктор является редуктором с последовательным уменьшением оборотов. Чем большая редукция, тем большие крутящие моменты. *.Редукторы с прямоугольной конической передачей поворачивают вал двигателя на 90°. Обычно при этом уменьшаются обороты вала, но не так сильно как в планетарном редукторе. ________________________________________________________________ Инструменты без редуктора *.Инструменты без редуктора имеют меньшие уровни вибраций, вследствие отсутствия передачи мощности через редуктор. *.Они имеют более длительный срок службы, имеют значительно меньше изнашиваемых деталей, что уменьшает время на техническое обслуживание и уменьшает время простоя. *.Инструменты без редуктора будут иметь меньшие уровни крутящего момента, чем инструменты с редуктором. *.Если Вы предпочитаете безредукторные инструменты, то в разделе шлифовальные головки и полировочные диски, найдите “иконку”, обозначающую безредукторный инструмент, ( напечатанную на правой стороне листа ), что быстро укажет Вам наш радел безредукторных инструментов. | Предложения по выхлопу и глушителям Предлагаются инструменты с передним выхлопом, задним выхлопом с удлиненным глушителем и инструменты с задним выхлопом со стандартным глушителем. Передний выхлоп *.Инструменты с передним выхлопом отбрасывают отходы с обрабатываемой поверхности, но не имеют глушителя для уменьшения уровня шума. _______________________________________________________________ Задний выхлоп *.Конструкция удлиненного глушителя является идеальной для большой ручки, так как длина инструмента увеличивается, чтобы соответствовать высоким требованиям по шумоглушению ________________________________________________________________ *.По сокращенному стандарту компании Dynabrade глушитель шума является идеальным для маленьких ручек. |
| --- | --- |

# Цанги и вставки для шлифовальных головок

Шлифовальные головки компании Dynabrade имеют прецизионно изготовленные цанги и вставки.

| Терминология *.Цанга: Устройство, используемое для удержания твердосплавных фрез, вращающихся напильников, установленных наконечников, кругов и т. д. *.Body (корпус): Часть цанги, которая крепится к валу инструмента и принимает в себя вставку. *.Cap (головка): Закрепляет корпус цанги и удерживает вставку. *. Insert ( вставка): Сжимаемая часть цанги, которая удерживает хвостовик вставляемого инструмента. | Типы комплектов цанг *.Двухсекционная: Вставка вкручивается на резьбе в корпус. ________________________________________________________________ *.Трехсекционная: Вставка вставляется в корпус; головка на резьбе накручивается на корпус , удерживая вставку. ________________________________________________________________ *.Четырехсекционная: Вставка вставляется в корпус; головка надевается на корпус; гайка подтягивает головку и удерживает вставку. ________________________________________________________________ *.Интегрированная: Цанга является необходимым компонентом, который комплектует блок двигателя. |
| --- | --- |

| Резьба инстру мента | ,,,Выберите цангу… | …Затем выберите совместимую вставку для цанги |
| --- | --- | --- |
|  | Раз мер цан ги | № цанги | Тип цанги (кол-во сек ций) | 1/8” 01495 | 1/8” 50034 | 1/8” 50065 | 1/4” 01485 | 1/4” 01644 | 1/4” 50013 | 3/8” 50014 | 3 мм 01496 | 3 мм 01648 | 6 мм 01497 | 6 мм 50016 | 8 мм 50039 |
| 3/8”-24, наруж ная | 1/4” | 50010 | 3 |  |  | √ |  |  | √ | √ |  |  |  | √ | √ |
|  | 6 мм | 50015 | 3 |  |  | √ |  |  | √ | √ |  |  |  | √ | √ |
|  | 3/8’’ | 50018 | 3 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| М8х1, наруж ная | ¼’ | 50020 | 2 |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | ¼’’ | 50080 | 3 | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  |
|  | 6 мм | 50079 | 3 | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  |
|  | ¼’’ | 51124 | 4 | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  |
|  | 6мм | 51125 | 4 | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  |
| 5/16”-24 наруж ная | ¼’’ | 51106 | 4 | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  |
|  | 6мм | 51110 | 4 | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  |
| 1/2”-20, наруж ная | ¼’’ | 50066 | 3 |  |  | √ |  |  | √ | √ |  |  |  | √ | √ |
|  | 6 мм | 50073 | 3 |  |  | √ |  |  | √ | √ |  |  |  | √ | √ |
| 1/4”-28, внутренняя | ¼’’ | 50055 | 2 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенная цанга | ¼’’ | Нет | Нет | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  |
|  | 6 мм | Нет | Нет | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  | √ |  |  |

### Н-2                                                                           Шлифовальные машинки и борфрезеры

Шлифовальная машинка с мощностью  0,1 л. с.

Пневматическая шлифовальная машинка.

| *.Идеально подходит для прецизионного фрезерования и удаления металла на литье по выплавляемым моделям. Отлично подходит для использования при обработке литейных форм, готовых изделий и многих других задач. *.Высокоскоростной пневматический двигатель, управляемый патентованным регулятором, обеспечивает постоянные обороты под нагрузкой. Качественный высокоскоростной подшипник обеспечивает длительный срок службы. *.Защищенная цанга помогает работать в близи к обрабатываемой детали, при этом безопасна для оператора. *.Нет турбинных лопаток, которые могли бы разрушаться. Минимальны затраты на ремонт и минимально время простоя. *. Не требуется масло. На детали инструмента не попадают отходы от обработки. *.Прецезионность, высокая точность, малое биение цанги. Биение равно или меньше 0,002” на расстоянии в 1” от лицевой стороны. *. Система зажима позволяет быстро снимать / устанавливать фрезы и другие аксессуары ( ключ и держатель вала инструмента прилагаются) ________________________________________________________________ Удлиненные модели *.Спроектированы для труднодоступных мест. _______________________________________________________________ Модели с керамическим подшипником *.Керамические подшипники обеспечивают лучшие характеристики и стойкость при больших оборотах вала, при загрязнениях, экстремальной температуры, и других негативных факторах. ________________________________________________________________ Модели с постоянно установленным хвостовиком *.Для использования в робототехнике или других условиях с постоянным креплением . |  |
| --- | --- |
| № модели | Частота вращения об / мин | Цанга 1/8” | Цанга 3/32“ | Цанга 3 мм | Керамический подшипник | Удлиненная модель | Установлен ный хвостовик | Обратный выхлоп |  |
| 51706 | 35000 G | INT |  |  |  |  |  | √ | Применяемый абразив *. Твердосплавные фрезы, абразивные шлифовальные головки, круги и диски |
| 51707 | 35000 G |  |  | INT |  |  |  | √ |  |
| 51708 | 35000 G |  | INT |  |  |  |  | √ |  |
| 51756 | 35000 G | INT |  |  |  | √ |  | √ |  |
| 51703 | 50000 G | INT |  |  |  |  |  | √ |  |
| 51704 | 50000 G |  |  | INT |  |  |  | √ |  |
| 51732 | 50000 G |  |  | INT | √ |  |  | √ |  |
| 51705 | 50000 G |  | INT |  |  |  |  | √ |  |
| 51730 | 50000 G | INT |  |  | √ |  |  | √ |  |
| 51753 | 50000 G | INT |  |  |  | √ |  | √ |  |
| 51700 | 60000 G | INT |  |  |  |  |  | √ |  |
| 51701 | 60000 G |  |  | INT |  |  |  | √ |  |
| 51702 | 60000 G |  | INT |  |  |  |  | √ |  |
| 51731 | 60000 G | INT |  |  | √ |  |  | √ |  |
| 51733 | 60000 G |  |  | INT | √ |  |  | √ |  |
| 51740 | 60000 G | INT |  |  |  |  | √ | √ |  |
| 51742 | 60000 G |  |  | INT |  |  | √ | √ |  |
| 51750 | 60000 G | INT |  |  |  | √ |  | √ |  |

INT: Указывает, что модель имеет интегрированную цангу.

G : Неразъемная конструкция регулятора с заводской гарантией, обеспечивается безопасная и легкая замена.

| № моде ли | Мощность двигателя л. с. (Ватт) | Частота вращения об / мин | Уро вень шума дБ(А) | Максималь ный расход воздуха CFM/SCFM (л / мин) | Диаметр шланга дюйм (мм) | Резьба подвода воздуха, нормаль ная | Резьба инстру мента, наружная | Вес фунт (кг) | Длина дюйм (мм) | Высота дюйм (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51700-51702 | 0.1 (75) | 60000 | 69 | 1/8 (227) | 1/4 (6) | 1/4” | Нет | 0.8 (0.4) | 5-1/4 (132) | 1-1/2 (37) |
| 51703-51705 | 0.1 (75) | 50000 | 64 | 1/8 (227) | 1/4 (6) | 1/4” | Нет | 0.8 (0.4) | 5-1/4 (132) | 1-1/2 (37) |
| 51706-51708 | 0.1 (75) | 35000 | 64 | 1/8 (227) | 1/4 (6) | 1/4” | Нет | 0.8 (0.4) | 5-1/4 (132) | 1-1/2 (37) |
| 51730/51732 | 0.1 (75) | 50000 | 69 | 1/8 (227) | 1/4 (6) | 1/4” | Нет | 0.8 (0.4) | 5-1/4 (132) | 1-1/2 (37) |
| 51731/51733 | 0.1 (75) | 60000 | 69 | 1/8 (227) | 1/4 (6) | 1/4” | Нет | 0.8 (0.4) | 5-1/4 (132) | 1-1/2 (37) |
| 51740/51742 | 0.1 (75) | 60000 | 69 | 1/8 (227) | 1/4 (6) | 1/4” | Нет | 0.5 (0.2) | 7-3/16 (182) | 1-1/2 (37) |
| 51750 | 0.1 (75) | 60000 | 69 | 1/8 (227) | 1/4 (6) | 1/4” | Нет | 0.8 (0.4) | 6 (125) | 1-1/2 (37) |
| 51753 | 0.1 (75) | 50000 | 69 | 1/8 (227) | 1/4 (6) | 1/4” | Нет | 0.8 (0.4) | 6 (125) | 1-1/2 (37) |
| 51756 | 0.1 (75) | 35000 | 69 | 1/8 (227) | 1/4 (6) | 1/4” | Нет | 0.8 (0.4) | 6 (125) | 1-1/2 (37) |

Дополнение: Давление воздуха равно 90 PSIG ( 6,2 бар ).

### Н-3                                                                           Шлифовальные машинки и борфрезеры

Шлифовальная машинка с мощностью  0,33 л. с. и  0,4 л. с.

Пневматическая шлифовальная машинка.

| Модель 52196 ▼ Обратный выхлоп Стандартный глушитель Модель 52325 ▼ Обратный выхлоп Стандартный глушитель Модель 52220 ▼ Фронтальный выхлоп Модель 52201 ▼ Обратный выхлоп Удлиненный глушитель | 0,33 л. с., головка под прямым углом *. Безредукторный двигатель с мощностью 0,33 л. с. спроектирован с широким рабочим колесом для обеспечения больших крутящих моментов. Аналогично гаечному ключу, большой размах колеса обеспечивает большие уровни крутящего момента. |
| --- | --- |
|  | № Модели | Частота вращения об/ мин | Цанга 1/4” | Цанга 6 мм | Редуктор | Без редуктора | Передний выхлоп | Задний выхлоп | Тип глушителя |
|  | 52196 | 18000 | 50010 |  |  | √ |  | √ | Станд |
|  | 0,4 л. с., головка с прямой осью *.Конструкции с планетарным редуктором и без редуктора. Большой выбор скорости вращения. *.Для машинок с задним выхлопом и стандартным глушителем может быть использован опциональный блок гофрированного шланга, который дает дополнительное снижение уровней шума до 5 дБ(А). Гофрированный шланг направляет выхлоп от оператора и обрабатываемой детали ( смотрите страницу К-23). |
|  | № Модели | Частота вращения об / мин | Цанга 1/4” | Цанга 6 мм | Редуктор | Без редуктора | Передний выхлоп | Задний выхлоп | Тип глушителя |
|  | 51200 | 950 | 50010 |  | √ |  |  | √ | Удлин |
|  | 51203 | 950 |  | 50015 | √ |  |  | √ | Удлин |
|  | 51201 | 3200 | 50010 |  | √ |  |  | √ | Удлин |
|  | 51204 | 3200 |  | 50015 | √ |  |  | √ | Удлин |
|  | 51202 | 5000 | 50010 |  | √ |  |  | √ | Удлин |
|  | 51205 | 5000 |  | 50015 | √ |  |  | √ | Удлин |
|  | 52200 | 25000 | 50080 |  |  | √ | √ |  | Нет |
|  | 52201 | 25000 | 50080 |  |  | √ |  | √ | Удлин |
|  | 52230 | 25000 |  | 50079 |  | √ | √ |  | Нет |
|  | 52231 | 25000 |  | 50079 |  | √ |  | √ | Удлин |
|  | 52325 | 25000 | 50080 |  |  | √ |  | √ | Станд |
|  | 52326 | 25000 |  | 50079 |  | √ |  | √ | Станд |
|  | 52202 | 30000 | 50080 |  |  | √ | √ |  | Нет |
|  | 52203 | 30000 | 50080 |  |  | √ |  | √ | Удлин |
|  | 52232 | 30000 |  | 50079 |  | √ | √ |  | Нет |
|  | 52233 | 30000 |  | 50079 |  | √ |  | √ | Удлин |
|  | 52327 | 30000 | 50080 |  |  | √ |  | √ | Станд |
|  | 52328 | 30000 |  | 50079 |  | √ |  | √ | Станд |
|  | Применяемый абразив *. Твердосплавные фрезы, абразивные наконечники, круги и диски. Сервисный набор Модели 52100-51205: набор для настройки 96173; модель 52196: набор для настройки 96505; модели 52200, 52202, 52232: набор для настройки 96048; модели 52201, 52203, 52231, 52233, 52325-52328: набор для настройки 96049. |

| № модели 1/4”/ 6 мм | Мощность двигателя л. с. (Ватт) | Частота вращения об / мин | Уро вень шума дБ(А) | Максималь ный расход воздуха CFM/SCFM (л / мин) | Диаметр шланга дюйм (мм) | Резьба подвода воздуха, нормаль ная | Резьба инстру мента, наружная | Вес фунт (кг) | Длина дюйм (мм) | Высота дюйм (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51200/51203 | 0.4 (298) | 950 | 78 | 3/23 (651) | 1/4 (6) | 1/4” | 3/8”-24 | 2.1 (1.0) | 10-3/8 (264) | 1-5/8 (40) |
| 51201/51204 | 0.4 (298) | 3200 | 77 | 3/23 (651) | 1/4 (6) | 1/4” | 3/8”-24 | 1.8 (0.8) | 9-1/8 (232) | 1-5/8 (40) |
| 51202/51205 | 0.4 (298) | 5000 | 80 | 3/23 (651) | 1/4 (6) | 1/4” | 3/8”-24 | 1.8 (0.8) | 9-1/8 (232) | 1-5/8 (40) |
| 52196/NA | 0.33 (246) | 18000 | 81 | 3/20 (567) | 1/4 (6) | 1/4” | 3/8”-24 | 1.9 (0.8) | 4-1/2 (114) | 3-78 (98) |
| 52200/52230 | 0.4 (298) | 25000 | 75 | 3/20 (566) | 1/4 (6) | 1/4” | М8 х 1.0 | 0.8 (0.4) | 5-1/8 (130) | 1-5/8 (41) |
| 52201/52231 | 0.4 (298) | 25000 | 73 | 3/22 (623) | 1/4 (6) | 1/4” | М8 х 1.0 | 1.0 (0.5) | 7-1/8 (181) | 1-5/8 (41) |
| 52202/52232 | 0.4 (298) | 30000 | 88 | 3/20 (566) | 1/4 (6) | 1/4” | М8 х 1.0 | 0.8 (0.4) | 5-1/8 (130) | 1-5/8 (41) |
| 52203/52233 | 0.4 (298) | 30000 | 76 | 3/23 (651) | 1/4 (6) | 1/4” | М8 х 1.0 | 1.0 (0.5) | 7-1/8 (181) | 1-5/8 (41) |
| 52325/52326 | 0.4 (298) | 25000 | 81 | 3/22 (623) | 1/4 (6) | 1/4” | М8 х 1.0 | 0.8 (0.4) | 5-3/4 (146) | 1-5/8 (41) |
| 52327/52328 | 0.4 (298) | 30000 | 83 | 3/23 (651) | 1/4 (6) | 1/4” | М8 х 1.0 | 0.8 (0.4) | 5-3/4 (146) | 1-5/8 (41) |

Дополнение: Давление воздуха равно 90 PSIG ( 6,2 бар ).

### Н-4                                                                Шлифовальные машинки и борфрезеры

Шлифовальная машинка с мощностью 0,4 л. с.

Пневматическая шлифовальная машинка.

| Мини машинка угловая *.Головка под прямым углом с малой высотой для труднодоступных зон. *.Идеально подходит для применения в воздушно-космической отрасли промышленности. | Модель 53420 ▼ Обратный выхлоп Удлиненный глушитель Модель 51211 ▼ Обратный выхлоп Удлиненный глушитель Модель 52252 ▼ Фронтальный выхлоп Модель 52335 ▼ Обратный выхлоп Стандартный глушитель |
| --- | --- |
| Номер моде ли | Частота вращения об / мин | Цанга 1/4” | Цанга 6 мм | С редуктором | Без редуктора | Передний выхлоп | Обратный выхлоп | Тип глушителя |  |
| 53420 | 3200 | 50055 |  | √ |  |  | √ | Удлин |  |
| Ручка с 7° смещением *.Эргономичная конструкция для, обеспечивающая правильный угол для положение запястья руки. |  |
| Номер моде ли | Частота вращения об / мин | Цанга 1/4” | Цанга 6 мм | С редуктором | Без редуктора | Передний выхлоп | Обратный выхлоп | Тип глушителя |  |
| 51211 | 3200 | 50010 |  | √ |  |  | √ | Удлин |  |
| 51214 | 3200 |  | 50015 | √ |  |  | √ | Удлин |  |
| 51212 | 5000 | 50010 |  | √ |  |  | √ | Удлин |  |
| 51215 | 5000 |  | 50015 | √ |  |  | √ | Удлин |  |
| 52204 | 25000 | 50080 |  |  | √ | √ |  | Нет |  |
| 52250 | 25000 |  | 50079 |  | √ | √ |  | Нет |  |
| 52251 | 25000 |  | 50079 |  | √ |  | √ | Удлин |  |
| 52331 | 25000 |  | 50079 |  | √ |  | √ | Станд |  |
| 52335 | 25000 | 50080 |  |  | √ |  | √ | Станд |  |
| 52205 | 30000 | 50080 |  |  | √ |  | √ | Удлин |  |
| 52206 | 30000 | 50080 |  |  | √ | √ |  | Нет |  |
| 52207 | 30000 | 50080 |  |  | √ |  | √ | Удлин |  |
| 52252 | 30000 |  | 50079 |  | √ | √ |  | Нет |  |
| 52333 | 30000 |  | 50079 |  | √ |  | √ | Станд |  |
| 52337 | 30000 | 50080 |  |  | √ |  | √ | Станд |  |
| Применяемый абразив *. Твердосплавные фрезы,абразивные наконечники, круги и диски. Сервисный набор Модель 53420: набор для настройки 96333; модели 52204, 52206, 52250 и 52252: набор для настройки 96048; модели 52205, 52207, 52251, 52331, 52333, 52335 и 52337: набор для настройки 96049; модели 51211 – 51215 :набор для настройки 96174. |  |

| № модели 1/4”/ 6 мм | Мощность двигателя л. с. (Ватт) | Частота вращения об / мин | Уро вень шума дБ(А) | Максималь ный расход воздуха CFM/SCFM (л / мин) | Диаметр шланга дюйм (мм) | Резьба подвода воздуха, нормаль ная | Резьба инстру Мента, наружная | Вес фунт (кг) | Длина дюйм (мм) | Высота дюйм (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51211/51214 | 0.4(298) | 3200 | 80 | 3/24 (680) | 1/4 (6) | 1/4” | 3/8”-24 | 2.1(0.) | 8 (203) | 5-1/2 (141) |
| 51212851215 | 0.4(298) | 5000 | 78 | 3/24 (680) | 1/4 (6) | 1/4” | 3/8”-24 | 2.1 (0.9) | 8 (203) | 5-1/2 (141) |
| 52204/52250 | 0.4(298) | 25000 | 74 | 3/18 (510) | 1/4 (6) | 1/4” | М8 х 1.0 | 1.0 (0.5) | 6 (152) | 3-3/4 (94) |
| 52205/52251 | 0.4(298) | 25000 | 80 | 3/19 (538) | 1/4 (6) | 1/4” | М8 х 1.0 | 1.3 (0.6) | 8-1/2 (216) | 3-3/4 (94) |
| 52206/52252 | 0.4(298) | 30000 | 78 | 3/21 (595) | 1/4 (6) | 1/4” | М8 х 1.0 | 1.0 (0.5) | 6 (152) | 3-3/4 (94) |
| 52335/52331 | 0.4(298) | 25000 | 85 | 3/18 (510) | 1/4 (6) | 1/4” | М8 х 1.0 | 1.0 (0.5) | 6 (152) | 3-3/4 (94) |
| 52337/52333 | 0.4(298) | 30000 | 84 | 3/21 (595) | 1/4 (6) | 1/4” | М8 х 1.0 | 1.0 (0.5) | 6 (152) | 3-3/4 (94) |
| 52207/NA | 0.4(298) | 30000 | 76 | 3/22 (623) | 1/4 (6) | 1/4” | М8 х 1.0 | 1.3 (0.6) | 8-1/2 (216) | 3-3/4 (94) |
| 53420/NA | 0.4(298) | 3200 | 83 | 3/23 (650) | 1/4 (6) | 1/4” | 1/4”- 28 внутренняя | 1.9 (0.9) | 11-3/8 (289) | 2-1/8 (54) |

Дополнение: Давление воздуха равно 90 PSIG ( 6,2 бар ).

### Н-5                                                                          Шлифовальные машинки и борфрезеры

Шлифовальная машинка с мощностью 0,4 л. с.

Пневматическая шлифовальная машинка

| Модель 50000▼ Обратный выхлоп Удлиненный глушитель Модель 51800 ▼ Фронтальный выхлоп Модель 52316 ▼ Обратный выхлоп Стандартный глушитель | Головка под прямым углом *. Увеличенный срок службы редуктора благодаря: -.Двойное фитильное смазывание редукторным маслом. -.Игольчатый подшипник обеспечивает соответствующую центровку вала. -.Неразъемный шпиндель сохраняет все вращающиеся компоненты на одной центральной оси, что уменьшает биение ( что означает также снижение уровней вибраций). -.Новый фронтальный выхлоп непрерывно охлаждает редукторную коробку. -.Шестерня скользить по рабочему колесу, чтобы уменьшить биения. |
| --- | --- |
|  | Номер моде ли | Частота вращения об / мин | Цанга 1/4” | Цанга 6 мм | С редуктором | Без редуктора | Передний выхлоп | Обратный выхлоп | Тип глушителя |
|  | 534250 | 3200 | INT* |  | √ |  |  | √ | Cтанд |
|  | 50000 | 12000 | INT* |  | √ |  |  | √ | Удлин |
|  | 50003 | 12000 |  | INT* | √ |  |  | √ | Удлин |
|  | 51800 | 12000 | INT* |  | √ |  | √ |  | Нет |
|  | 51803 | 12000 |  | INT* | √ |  | √ |  | Нет |
|  | 52315 | 12000 | INT* |  | √ |  |  | √ | Станд |
|  | 52318 | 12000 |  | INT* | √ |  |  | √ | Станд |
|  | 50001 | 15000 | INT* |  | √ |  |  | √ | Удлин |
|  | 50004 | 15000 |  | INT* | √ |  |  | √ | Удлин |
|  | 51801 | 15000 | INT* |  | √ |  | √ |  | Нет |
|  | 51804 | 15000 |  | INT* | √ |  | √ |  | Нет |
|  | 52316 | 15000 | INT* |  | √ |  |  | √ | Станд |
|  | 52319 | 15000 |  | INT* | √ |  |  | √ | Станд |
|  | 50002 | 20000 | INT* |  | √ |  |  | √ | Удлин |
|  | 50005 | 20000 |  | INT* | √ |  |  | √ | Удлин |
|  | 51802 | 20000 | INT* |  | √ |  | √ |  | Нет |
|  | 51805 | 20000 |  | INT* | √ |  | √ |  | Нет |
|  | 52317 | 20000 | INT* |  | √ |  |  | √ | Станд |
|  | 52320 | 20000 |  | INT* | √ |  |  | √ | Станд |
|  | INT*: Указывает, что модель имеет интегрированную цангу ( смотрите страницу Н-1). Применяемый абразив *. Твердосплавные фрезы,абразивные наконечники, круги и диски. Сервисный набор *. Для всех моделей на этой странице: набор для настройки 96179. |

| № модели 1/4”/ 6 мм | Мощность двигателя л. с. (Ватт) | Частота вращения об / мин | Уро вень шума дБ(А) | Максималь ный расход воздуха CFM/SCFM (л / мин) | Диаметр шланга дюйм (мм) | Резьба подвода воздуха, нормаль ная | Резьба инстру мента, наружная | Вес фунт (кг) | Длина дюйм (мм) | Высота дюйм (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50000/50003 | 0.4(298) | 12000 | 85 | 3/21 (595) | 1/4 (6) | 1/4” | Нет | 1.2 (0.5) | 7-3/8 (187) | 2-7/8 (73) |
| 50001/50004 | 0.4(298) | 15000 | 83 | 3/21 (595) | 1/4 (6) | 1/4” | Нет | 1.2 (0.5) | 7-3/8 (187) | 2-7/8 (73) |
| 50002/50005 | 0.4(298) | 20000 | 86 | 3/21 (595) | 1/4 (6) | 1/4” | Нет | 1.2 (0.5) | 7-3/8 (187) | 2-7/8 (73) |
| 51800/51803 | 0.4(298) | 12000 | 85 | 3/21 (595) | 1/4 (6) | 1/4” | Нет | 1.1 (0.5) | 5-3/4 (146) | 2-7/8 (71) |
| 51801/51804 | 0.4(298) | 15000 | 84 | 3/21 (595) | 1/4 (6) | 1/4” | Нет | 1.1 (0.5) | 5-3/4 (146) | 2-7/8 (71) |
| 51802/51805 | 0.4(298) | 20000 | 87 | 3/21 (595) | 1/4 (6) | 1/4” | Нет | 1.1 (0.5) | 5-3/4 (146) | 2-7/8 (71) |
| 52315/52318 | 0.4(298) | 12000 | 86 | 3/21 (595) | 1/4 (6) | 1/4” | Нет | 1.1 (0.5) | 5-3/4 (146) | 2-7/8 (71) |
| 52316/52319 | 0.4(298) | 15000 | 86 | 3/21 (595) | 1/4 (6) | 1/4” | Нет | 1.1 (0.5) | 5-3/4 (146) | 2-7/8 (71) |
| 52317/52320 | 0.4(298) | 20000 | 87 | 3/21 (595) | 1/4 (6) | 1/4” | Нет | 1.1 (0.5) | 5-3/4 (146) | 2-7/8 (71) |

Дополнениение воздуха равно 90 PSIG ( 6,2 бар ).

### Н-6                                                                       Шлифовальные машинки и борфрезеры

Шлифовальная машинка с мощностью 0,5 л. с.

Пневматическая шлифовальная машинка

| *.Безредукторная конструкция с большим выбором скоростей вращения. | Применяемый абразив *.Твердосплавные фрезы, абразивные наконечники, круги и диски. Набор для настройки Модели 51300- 51303 и 51310-51313: набор для настройки 95600; модели 51303-51307 и 51314-51317: набор для настройки 96530; модели 53501, 53502, 53506, 53507 и 53510-53513: набор для настройки 96007. |
| --- | --- |
| Номер моде ли | Частота вращения об / мин | Цанга 1/4” | Цанга 6 мм | С редуктором | Без редуктора | Фронтальный выхлоп | Обратный выхлоп | Тип глушителя |  |
| 51300 | 15000 | 50010 |  |  | √ | √ |  | Нет |  |
| 51304 | 15000 | 50010 |  |  | √ |  | √ | Удлин |  |
| 51310 | 15000 |  | 50015 |  | √ | √ |  | Нет |  |
| 51314 | 15000 |  | 50015 |  | √ |  | √ | Удлин |  |
| 51301 | 18000 | 50010 |  |  | √ | √ |  | Нет |  |
| 51305 | 18000 | 50010 |  |  | √ |  | √ | Удлин |  |
| 51311 | 18000 |  | 50015 |  | √ | √ |  | Нет |  |
| 51315 | 18000 |  | 50015 |  | √ |  | √ | Удлин |  |
| 51302 | 20000 | 50010 |  |  | √ | √ |  | Нет |  |
| 51306 | 20000 | 50010 |  |  | √ |  | √ | Удлин |  |
| 51312 | 20000 |  | 50015 |  | √ | √ |  | Нет |  |
| 51316 | 20000 |  | 50015 |  | √ |  | √ | Удлин |  |
| 51303 | 24000 | 50010 |  |  | √ | √ |  | Нет |  |
| 51307 | 24000 | 50010 |  |  | √ |  | √ | Удлин |  |
| 51313 | 24000 |  | 50015 |  | √ | √ |  | Нет |  |
| 51317 | 24000 |  | 50015 |  | √ |  | √ | Удлин |  |
| Машинка с прямой осью, удлинитель 3” |  |
| Номер моде ли | Частота вращения об / мин | Цанга 1/4” | Цанга 6 мм | С редуктором | Без редуктора | Фронтальный выхлоп | Обратный выхлоп | Тип глушителя |  |
| 53510 | 18000 | INT* |  |  | √ |  | √ | Удлин |  |
| 53512 | 18000 |  | INT* |  | √ |  | √ | Удлин |  |
| 53511 | 20000 | INT* |  |  | √ |  | √ | Удлин |  |
| 53513 | 20000 |  | INT* |  | √ |  | √ | Удлин |  |
| Машинка с прямой осью, удлинитель 8” |  |
| Номер моде ли | Частота вращения об /мин | Цанга 1/4” | Цанга 6 мм | С редуктором | Без редуктора | Фронтальный выхлоп | Обратный выхлоп | Тип глушителя |  |
| 53501 | 18000 | INT* |  |  | √ |  | √ | Удлин |  |
| 53506 | 48000 |  | INT* |  | √ |  | √ | Удлин |  |
| 53502 | 20000 | INT* |  |  | √ |  | √ | Удлин |  |
| 53507 | 20000 |  | INT* |  | √ |  | √ | Удлин |  |
| INT* : Указывает, что модель имеет интегрированную цангу ( смотрите страницу Н-1). |  |
| № модели 1/4”/ 6 мм | Мощность двигателя л. с. (Ватт) | Частота вращения об / мин | Уро вень шума дБ(А) | Максималь ный расход воздуха CFM/SCFM (л / мин) | Диаметр шланга дюйм (мм) | Резьба подвода воздуха, нормаль ная | Резьба инстру Мента, Наружная | Вес фунт (кг) | Длина дюйм (мм) | Высота дюйм (мм) |
| 51300/51310 | 0.5 (373) | 15000 | 80 | 3/24 (680) | 3/8 (10) | 1/4” | 3/8”-24 | 1.5 (0.7) | 7 (178) | 1-7/8 (48) |
| 51301/51311 | 0.5 (373) | 18000 | 81 | 3/24 (680) | 3/8 (10) | 1/4” | 3/8”-24 | 1.5 (0.7) | 7 (178) | 1-7/8 (48) |
| 51302/51312 | 0.5 (373) | 20000 | 82 | 4/25 (708) | 3/8 (10) | 1/4” | 3/8”-24 | 1.5 (0.7) | 7 (178) | 1-7/8 (48) |
| 51303/51313 | 0.5 (373) | 24000 | 84 | 4/26 (736) | 3/8 (10) | 1/4” | 3/8”-24 | 1.5 (0.7) | 7 (178) | 1-7/8 (48) |
| 51304/51314 | 0.5 (373) | 15000 | 79 | 4/25 (708) | 3/8 (10) | 1/4” | 3/8”-24 | 1.8 (0.8) | 9-1/4 (235) | 1-7/8 (48) |
| 51305/51315 | 0.5 (373) | 18000 | 79 | 4/26 (736) | 3/8 (10) | 1/4” | 3/8”-24 | 1.8 (0.8) | 9-1/4 (235) | 1-7/8 (48) |
| 51306/51316 | 0.5 (373) | 20000 | 80 | 4/27 (765) | 3/8 (10) | 1/4” | 3/8”-24 | 1.8 (0.8) | 9-1/4 (235) | 1-7/8 (48) |
| 51307/51317 | 0.5 (373) | 24000 | 79 | 4/27 (765) | 3/8 (10) | 1/4” | 3/8”-24 | 1.8 (0.8) | 9-1/4 (235) | 1-7/8 (48) |
| 53501/53506 | 0.5 (373) | 18000 | 75 | 4/30 (850) | 3/8 (10) | 1/4” | Нет | 3.2 (1.5) | 17-7/8 (454) | 1-7/8 (48) |
| 53502/53507 | 0.5 (373) | 20000 | 77 | 4/31 (878) | 3/8 (10) | 1/4” | Нет | 3.2 (1.5) | 17-7/8 (454) | 1-7/8 (48) |
| 53510/52512 | 0.5 (373) | 18000 | 75 | 4/30 (850) | 3/8 (10) | 1/4” | Нет | 2.5 (1.1) | 12-7/8 (327) | 1-7/8 (48) |
| 53511/53513 | 0.5 (373) | 20000 | 77 | 4/31 (878) | 3/8 (10) | 1/4” | Нет | 2.5 (1.1) | 12-7/8 (327) | 1-7/8 (48) |

Дополнение: Давление воздуха равно 90 PSIG ( 6,2 бар ).

### Н-7                                                                     Шлифовальные машинки и борфрезеры

Шлифовальная машинка  мощностью 0,5 л. с. и 0,55 л.с.

Пневматическая шлифовальная машинка

| Модель 52216 Фронтальный выхлоп Длинный хвостовик Модель 52221 Обратный выхлоп Удлиненный глушитель Короткий хвостовик Модель 52280 Обратный выхлоп Удлиненный глушитель | 0,5 л. с., ручка с 7° смещением *. Эргономическая конструкция, обеспечивающая правильное положение запястья руки. *. Безредукторный двигатель. Отсутствие редуктора обеспечивает уменьшение времени на обслуживание и простои. |
| --- | --- |
|  | Номер моде ли | Частота вращения об/ мин | Цанга 1/ 4 “ | Цанга 6 мм | Редуктор | Без редуктора | Фронтальный выхлоп | Обратный выхлоп | Тип глушителя |
|  | 52216* | 15000 | 50010 |  |  | √ | √ |  | Нет |
|  | 52267* | 15000 | 50010 |  |  | √ |  | √ | Удлин |
|  | 52211 | 18000 | 50010 |  |  | √ | √ |  | Нет |
|  | 52221 | 18000 | 50010 |  |  | √ |  | √ | Удлин |
|  | 52261 | 18000 |  | 50015 |  | √ | √ |  | Нет |
|  | 52212 | 20000 | 50010 |  |  | √ | √ |  | Нет |
|  | 52218* | 20000 | 50010 |  |  | √ | √ |  | Нет |
|  | 52222 | 20000 | 50010 |  |  | √ |  | √ | Удлин |
|  | 52262 | 20000 |  | 50015 |  | √ | √ |  | Нет |
|  | 52213 | 24000 | 50010 |  |  | √ | √ |  | Нет |
|  | 52223 | 24000 | 50010 |  |  | √ |  | √ | Удлин |
|  | 52263 | 24000 |  | 50015 |  | √ | √ |  | Нет |
|  | *. Указывает, что модели имеют длинный хвостовик, все другие модели имеют короткий хвостовик |
|  | 0,55 л. с., головка под прямым углом *. Безредукторный двигатель с мощностью в 0,55 л. с., спроектирован с более широким рабочим колесом для обеспечения больших уровней крутящего момента. Подобно гаечному ключу, чем больше размах колеса, тем больше уровни крутящего момента. *. Теплоизолированная ручка уменьшает передачу холода к оператору. *. Боковая ручка велосипедного типа обеспечивает удобство в работе и снижает уровни вибраций. |
|  | Номер моде ли | Частота вращения об/ мин | Цанга 1/ 4 “ | Цанга 6 мм | Редуктор | Без редуктора | Фронтальный выхлоп | Обратный выхлоп | Тип глушителя |
|  | 52280 | 15000 | INT* |  |  | √ |  | √ | Удлин |
|  | INT*: Указывает модели с интегрированной цангой ( смотрите стр. Н-1 ) |
|  | Применяемый абразив *.Твердосплавные фрезы, вращающиеся напильники, установленные наконечники, круги и диски. Сервисный набор Модели 52280: набор для настройки 96522; для всех других моделей: набор для настройки 96044. |

| № модели 1/4” / 6 мм | Мощность двигателя л. с. (Ватт) | Частота вращения об / мин | Уро вень шума дБ(А) | Максималь ный расход воздуха CFM/SCFM (л / мин) | Диаметр шланга дюйм (мм) | Резьба подвода воздуха, нормаль ная | Резьба инстру мента, Наружная | Вес фунт (кг) | Длина дюйм (мм) | Высота дюйм (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52211/ 52261 | 0.5 (373) | 18000 | 77 | 4/28 (793) | 3/8 (10) | 1/4” | 3/8”-24 | 1.7 (0.8) | 6 (152) | 4-1/2 (114) |
| 5221252262 | 0.5 (373) | 20000 | 77 | 4/28 (793) | 3/8 (10) | 1/4” | 3/8”-24 | 1.7 (0.8) | 6 (152) | 4-1/2 (114) |
| 52213/52263 | 0.5 (373) | 24000 | 82 | 4/28 (793) | 3/8 (10) | 1/4” | 3/8”-24 | 1.7 (0.8) | 6 (152) | 4-1/2 (114) |
| 52216/нет | 0.5 (373) | 15000 | 78 | 4/26 (736) | 3/8 (10) | 1/4” | 3/8”-24 | 2.0 (0.9) | 6 (152) | 5-1/2 (140) |
| 52218/нет | 0.5 (373) | 20000 | 77 | 4/28 (793) | 3/8 (10) | 1/4” | 3/8”-24 | 2.0 (0.9) | 6 (152) | 5-1/2 (140) |
| 52221/нет | 0.5 (373) | 18000 | 77 | 3/23 (651) | 3/8 (10) | 1/4” | 3/8”-24 | 2.0 (0.9) | 8-1/8 (206) | 4-1/2 (114) |
| 52222/нет | 0.5 (373) | 20000 | 79 | 4/25 (708) | 3/8 (10) | 1/4” | 3/8”-24 | 2.0 (0.9) | 8-1/8 (206) | 4-1/2 (114) |
| 52223/нет | 0.5 (373) | 24000 | 78 | 4/27 (765) | 3/8 (10) | 1/4” | 3/8”-24 | 2.0 (0.9) | 8-1/8 (206) | 4-1/2 (114) |
| 52267/нет | 0.5 (373) | 15000 | 76 | 3/21 (595) | 3/8 (10) | 1/4” | 3/8”-24 | 2.0 (0.9) | 6 (152) | 5-1/2 (140) |
| 52280/нет | 0.55 (410) | 15000 | 83 | 5/33 (934) | ¼ (6) | 1/4” | Нет | 2.3 (1.0) | 8-1/8 (207) | 5-1/2 (140) |

Дополнение: Давление воздуха равно 90 PSIG ( 6,2 бар ).

### Н-8                                                                       Шлифовальные машинки и борфрезеры

Шлифовальная машинка с мощностью 0,7 л. с.

Пневматическая шлифовальная машинка

| *. Прецизионная балансировка для уменьшения биения | Модель 52256 Фонтальный выхлоп Модель 52276 Обратный выхлоп Удлиненный глушитель Модель 52293 Обратный выхлоп Удлиненный глушитель Стандартный хвостовик |
| --- | --- |
| Номер моде ли | Частота вращения об/ мин | Цанга 1/ 4 “ | Цанга 6 мм | Редуктор | Без редуктора | Фронтальный выхлоп | Обратный выхлоп | Тип глушителя |  |
| 52256 | 15000 | 50010 |  | √ |  | √ |  | Нет |  |
| 52264 | 15000 |  | 50015 | √ |  | √ |  | Нет |  |
| 52276 | 15000 | 50010 |  | √ |  |  | √ | Удлин |  |
| 52281 | 15000 |  | 50015 | √ |  |  | √ | Удлин |  |
| 52257 | 18000 | 50010 |  | √ |  | √ |  | Нет |  |
| 52265 | 18000 |  | 50015 | √ |  | √ |  | Нет |  |
| 52277 | 18000 | 50010 |  | √ |  |  | √ | Удлин |  |
| 52282 | 18000 |  | 50015 | √ |  |  | √ | Удлин |  |
| 52258 | 20000 | 50010 |  | √ |  | √ |  | Нет |  |
| 52278 | 20000 | 50010 |  | √ |  |  | √ | Удлин |  |
| 52283 | 20000 |  | 50015 | √ |  |  | √ | Удлин |  |
| Ручка с 7 ° смещением *. Эргономическая конструкция, обеспечивающая правильное положение запястья руки. |  |
| 52225 | 18000 |  | 50015 |  | √ | √ |  | Нет |  |
| 52289 | 18000 | 50010 |  |  | √ | √ |  | Нет |  |
| 52293 | 18000 | 50010 |  |  | √ |  | √ | Удлин |  |
| 52295 | 18000 |  | 50010 |  | √ |  | √ | Удлин |  |
| 52226 | 20000 |  | 50010 |  | √ | √ |  | Нет |  |
| 52242* | 20000 | 50010 |  |  | √ | √ |  | Нет |  |
| 52286* | 20000 |  | 50010 |  | √ | √ |  | Нет |  |
| 52290 | 20000 | 50010 |  |  | √ | √ |  | Нет |  |
| 52294 | 20000 | 50010 |  |  | √ |  | √ | Удлин |  |
| 52297 | 20000 | 50010 |  |  | √ |  | √ | Удлин |  |
| 52298 | 20000 |  | 50010 |  | √ |  | √ | Удлин |  |
| *. Обозначает, что модель имеет длинный хвостовик, все другие модели с коротким хвостовиком. Примечание: Модель 52297 это модель 52294 с дополнительной боковой ручкой. |  |
| Применяемый абразив *.Твердосплавные фрезы, вращающиеся напильники, установленные наконечники, круги и диски. Сервисный набор *. Для всех моделей с прямой осью : набор для настройки 96529; для всех моделей с 7° смещением ручки: набор для настройки 96045. |  |

| № модели 1/4” / 6 мм | Мощность двигателя л. с. (Ватт) | Частота вращения об / мин | Уро вень шума дБ(А) | Максималь ный расход воздуха CFM/SCFM (л / мин) | Диаметр шланга дюйм (мм) | Резьба подвода воздуха, нормаль ная | Резьба инстру мента, Наружная | Вес фунт (кг) | Длина дюйм (мм) | Высота дюйм (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52242/ 52286 | 0,7 (522) | 20000 | 84 | 4/28 (793) | 3/8 (10) | 1/4” | 3/8”-24 | 1.7 (0.8) | 6 (152) | 5-1/2 (140) |
| 52256/52264 | 0,7 (522) | 15000 | 83 | 4/31 (878) | 3/8 (10) | 1/4” | 3/8”-24 | 1.7 (0.8) | 6 (152) | 1-7/8 (48) |
| 52257/52265 | 0,7 (522) | 18000 | 87 | 5/33 (935) | 3/8 (10) | 1/4” | 3/8”-24 | 1.7 (0.8) | 6 (152) | 1-7/8 (48) |
| 52258 / нет | 0,7 (522) | 20000 | 91 | 5/34 (963) | 3/8 (10) | 1/4” | 3/8”-24 | 1.7 (0.8) | 6 (152) | 1-7/8 (48) |
| 52276/52281 | 0,7 (522) | 15000 | 80 | 4/32 (906) | 3/8 (10) | 1/4” | 3/8”-24 | 2.3 (0.7) | 8-1/8 (206) | 1-7/8 (48) |
| 52277/52282 | 0,7 (522) | 18000 | 81 | 5/34 (963) | 3/8 (10) | 1/4” | 3/8”-24 | 2.3 (0.7) | 8-1/8 (206) | 1-7/8 (48) |
| 52278/52283 | 0,7 (522) | 20000 | 81 | 5/37 (1048) | 3/8 (10) | 1/4” | 3/8”-24 | 2.3 (0.7) | 8-1/8 (206) | 1-7/8 (48) |
| 52289/52225 | 0,7 (522) | 18000 | 87 | 5/35 (991) | 3/8 (10) | 1/4” | 3/8”-24 | 1.7 (0.8) | 6 (152) | 5-1/2 (140) |
| 52290/52226 | 0,7 (522) | 20000 | 84 | 5/36 (1020) | 3/8 (10) | 1/4” | 3/8”-24 | 1.7 (0.8) | 6 (152) | 5-1/2 (140) |
| 52293/52295 | 0,7 (522) | 18000 | 80 | 5/34 (963) | 3/8 (10) | 1/4” | 3/8”-24 | 2.3 (0.7) | 8-1/8 (206) | 5-1/2 (140) |
| 52294/52298 | 0,7 (522) | 20000 | 77 | 5/37 (1048) | 3/8 (10) | 1/4” | 3/8”-24 | 2.3 (0.7) | 8-1/8 (206) | 5-1/2 (140) |
| 52297/нет | 0,7 (522) | 20000 | 77 | 5/37 (1048) | 3/8 (10) | 1/4” | 3/8”-24 | 2.3 (0.7) | 8-1/8 (206) | 5-1/2 (140) |

Дополнение: Давление воздуха равно 90 PSIG ( 6,2 бар ).

### Н-9                                                                       Шлифовальные машинки и борфрезеры

Шлифовальная машинка с мощностью 1 л. с.

Пневматическая шлифовальная машинка

| Модель 52665 Обратный выхлоп Стандартный глушитель Блок глушителя Номер комплекта 53655 *. Уменьшает уровни шума двигателя, используя большие расходы воздуха | *. Конструкции с планетарным редуктором, без редуктора и с управляемым регулятором *. Уникальный незасоряющееся перемешивание выхлопа. |
| --- | --- |
|  | Номер моде ли | Частота вращения об/ мин | Цанга 1/ 4 “ | Цанга 6 мм | С редуктором | Без редуктора | Фронтальный выхлоп | Обратный выхлоп | Тип глушителя |
|  | 52660 | 950G* | INT* |  | √ |  |  | √ | 53665 |
|  | 52680 | 980 G* |  | INT* | √ |  |  | √ | 53665 |
|  | 52662 | 3400 G* | INT* |  | √ |  |  | √ | 53665 |
|  | 52682 | 3400 G* |  | INT* | √ |  |  | √ | 53665 |
|  | 52663 | 4500 G* | INT* |  | √ |  |  | √ | 53665 |
|  | 52683 | 4500 G* |  | INT* | √ |  |  | √ | 53665 |
|  | 52665 | 9000 G* | INT* |  |  | √ |  | √ | ст |
|  | 52685 | 9000 G* |  | INT* |  | √ |  | √ | ст |
|  | 52666 | 12000 G* | INT* |  |  | √ |  | √ | ст |
|  | 52686 | 12000 G* |  | INT* |  | √ |  | √ | ст |
|  | 52667 | 15000 G* | INT* |  |  | √ |  | √ | ст |
|  | 52687 | 15000 G* |  | INT* |  | √ |  | √ | ст |
|  | 52668 | 18000 G* | INT* |  |  | √ |  | √ | 53665 |
|  | 52668 | 18000 G* |  | INT* |  | √ |  | √ | 53665 |
|  | 52269 | 2000 G* | INT* |  |  | √ |  | √ | 53665 |
|  | 52689 | 2000 G* |  | INT* |  | √ |  | √ | 53665 |
|  | INT* : Указывает, что модель имеет интегрированную цангу ( смотрите стр. Н-1) G* : Неразъемная конструкция регулятора для обеспечения безопасности и легкости замены. Примечания: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ |
|  | Применяемый абразив *.Твердосплавные фрезы, вращающиеся напильники, установленные наконечники, круги и диски. Сервисный набор *. Для всех моделей : набор для настройки 96532. |

| № модели 1/4” / 6 мм | Мощность двигателя л. с. (Ватт) | Частота вращения об / мин | Уро вень шума дБ(А) | Максималь ный расход воздуха CFM/SCFM (л / мин) | Диаметр шланга дюйм (мм) | Резьба подвода воздуха, нормаль ная | Резьба инстру мента, Наружная | Вес фунт (кг) | Длина дюйм (мм) | Высота дюйм (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52660/ 52680 | 1 (744) | 950 | 80 | 6/43 (1218) | 3/8 (10) | 3/8” | 1/2”-20 | 3.6 (1.6) | 13-3/4 (384) | 1-7/8 (48) |
| 52662/52682 | 1 (744) | 3400 | 80 | 6/43 (1218) | 3/8 (10) | 3/8” | 1/2”-20 | 3.1 (1.4) | 12-1/2 (317) | 1-7/8 (48) |
| 52663/52683 | 1 (744) | 4500 | 80 | 6/41 (1161) | 3/8 (10) | 3/8” | 1/2”-20 | 3.1 (1.4) | 12-1/2 (317) | 1-7/8 (48) |
| 52665/52685 | 1 (744) | 9000 | 82 | 5/36 (1020) | 3/8 (10) | 3/8” | 3/8’’-24 | 2.1 (1.0) | 8-3/4 (221) | 1-7/8 (48) |
| 52666/52686 | 1 (744) | 12000 | 83 | 5/38 (1076) | 3/8 (10) | 3/8” | 3/8’’-24 | 2.1 (1.0) | 8-3/4 (221) | 1-7/8 (48) |
| 52667/52687 | 1 (744) | 15000 | 80 | 5/39 (1104) | 3/8 (10) | 3/8” | 3/8’’-24 | 2.1 (1.0) | 10 (254) | 1-7/8 (48) |
| 52668/52688 | 1 (744) | 18000 | 81 | 6/40 (1133) | 3/8 (10) | 3/8” | 3/8’’-24 | 2.1 (1.0) | 10 (254) | 1-7/8 (48) |
| 52669/52689 | 1 (744) | 20000 | 80 | 6/44 (1256) | 3/8 (10) | 3/8” | 3/8’’-24 | 2.1 (1.0) | 10 (254) | 1-7/8 (48) |

Дополнение: Давление воздуха равно 90 PSIG ( 6,2 бар ).

### Н-10                                                                    Шлифовальные машинки и борфрезеры

Шлифовальная машинка с мощностью 1 л. с. ( продолжение )

Пневматическая шлифовальная машинка

| Машинка с прямой осью, 6” удлинитель *. Конструкции с планетарным редуктором, без редуктора и с управляемым регулятором. Большой выбор оборотов вращения. *. Уникальный незасоряющееся перемешивание выхлопа. | Модель 52676 Обратный выхлоп Стандартный глушитель Блок глушителя Номер комплекта 53655 *. Уменьшает уровни шума двигателя, используя большие расходы воздуха |
| --- | --- |
| Номер моде ли | Частота вращения об/ мин | Цанга 1/ 4 “ | Цанга 6 мм | С редуктором | Без редуктора | Фронтальный выхлоп | Обратный выхлоп | Тип глушителя |  |
| 52672 | 3400 G* | INT* |  | √ |  |  | √ | 53655 |  |
| 52692 | 3400 G* |  | INT* | √ |  |  | √ | 53655 |  |
| 52673 | 4500 G* | INT* |  | √ |  |  | √ | 53655 |  |
| 52693 | 4500 G* |  | INT* | √ |  |  | √ | 53655 |  |
| 52675 | 9000 G* | INT* |  |  | √ |  | √ | Станд |  |
| 52696 | 9000 G* |  | INT* |  | √ |  | √ | Станд |  |
| 52676 | 12000 G* | INT* |  |  | √ |  | √ | Станд |  |
| 52696 | 12000 G* |  | INT* |  | √ |  | √ | Станд |  |
| 52677 | 15000 G* | INT* |  |  | √ |  | √ | Станд |  |
| 52697 | 15000 G* |  | INT* |  | √ |  | √ | Станд |  |
| 52678 | 18000 G* | INT* |  |  | √ |  | √ | 53655 |  |
| 52698 | 18000 G* |  | INT* |  | √ |  | √ | 53655 |  |
| 52679 | 20000 G* | INT* |  |  | √ |  | √ | 53655 |  |
| 52699 | 20000 G* |  | INT* |  | √ |  | √ | 53655 |  |
| INT* : Указывает, что модель имеет интегрированную цангу ( смотрите стр. Н-1) G* : Неразъемная конструкция регулятора для обеспечения безопасности и легкости замены. Примечания: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ |  |
| Применяемый абразив *.Твердосплавные фрезы, вращающиеся напильники, установленные наконечники, круги и диски. Сервисный набор *. Для всех моделей : набор для настройки 96532. |  |

| № модели 1/4” / 6 мм | Мощность двигателя л. с. (Ватт) | Частота вращения об / мин | Уро вень шума дБ(А) | Максималь ный расход воздуха CFM/SCFM (л / мин) | Диаметр шланга дюйм (мм) | Резьба подвода воздуха, нормаль ная | Резьба инстру мента, Наружная | Вес фунт (кг) | Длина дюйм (мм) | Высота дюйм (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52672/ 52692 | 1 (744) | 3400 | 80 | 6/44 (1256) | 3/8 (10) | 3/8” | 1/2”-20 | 4.1 (1.9) | 16-5/8 (423) | 1-7/8 (48) |
| 52673/52693 | 1 (744) | 4500 | 80 | 6/44 (1256) | 3/8 (10) | 3/8” | ½’’-20 | 4.1 (1.9) | 16-5/8 (423) | 1-7/8 (48) |
| 52675/52695 | 1 (744) | 9000 | 82 | 5/36 (1020) | 3/8 (10) | 3/8” | 3/8’’-24 | 3.2 (1.5) | 14-1/4 (359) | 1-7/8 (48) |
| 52676/52696 | 1 (744) | 12000 | 83 | 5/38 (1076) | 3/8 (10) | 3/8” | 3/8’’-24 | 3.2 (1.5) | 14-1/4 (359) | 1-7/8 (48) |
| 52677/52697 | 1 (744) | 15000 | 80 | 1/39 (1104) | 3/8 (10) | 3/8” | 3/8’’-24 | 3.3 (1.5) | 15-3/8 (390) | 1-7/8 (48) |
| 52678/52698 | 1 (744) | 18000 | 81 | 6/40 (1133) | 3/8 (10) | 3/8” | 3/8’’-24 | 3.3 (1.5) | 15-3/8 (390) | 1-7/8 (48) |
| 52679/52699 | 1 (744) | 20000 | 80 | 6/44 (1256) | 3/8 (10) | 3/8” | 3/8’’-24 | 3.3 (1.5) | 15-3/8 (390) | 1-7/8 (48) |

Дополнение: Давление воздуха равно 90 PSIG ( 6,2 бар ).

### Н-11                                                                    Шлифовальные машинки и борфрезеры

Дисковые шлифовальные машинки

Пневматическая шлифовальная машинка, малый диаметр

| Модель 53410 Обратный выхлоп Удлиненный глушитель Модель 52503 Обратный выхлоп Стандартный глушитель Модель 52405 Обратный выхлоп Удлиненный глушитель Примечания: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ | 2” диаметр, угловая 0,4 л. с. –Обратный выхлоп Модель 53410 3200 оборотов в минуту *. Инструмент имеет внутреннюю резьбу 1/4”- 28, с помощью которой может устанавливаться переходник 54021 с установленными платформами( для подкладок с внутренней резьбой 1/4” –20 ). *. Опционно, может быть установлена вращающаяся шлифовальная головка 54030, позволяющей закреплять подкладки на наружной резьбе. *. Опционно, имеется боковая ручка 54585. |
| --- | --- |
|  | 2” диаметр, ручка с 7° смещением *. Ручка имеет 7° смещение для обеспечения большего комфорта для оператора и лучшего управления. *. Безредукторный двигатель, что уменьшает потребное время на техническое обслуживание и время простоев. *. Включает в себя дисковую платформу прижимного типа. Платформа крепится непосредственно к инструменту. 0,4 л. с. – задний выхлоп Модель 52500 Модель 52503 25000 оборотов в минуту 25000 оборотов в минуту *. Удлиненный глушитель, *. Стандартный глушитель, чтобы уменьшить уровни чтобы обеспечить доступ в шума. труднодоступные зоны. |
|  | 0,5 л. с. Модель 5240 Модель 53402 Модель 52405 15000 об / мин 20000 об / мин 20000 об / мин *.Фронтальный выхлоп *. Обратный выхлоп *. Обратный выхлоп. *. Удлиненный глушитель для уменьшения уровней шума ________________________________________________________________ Применяемый абразив *. Диски с диаметром 2”. Сервисный набор *.Модель 53410: набор для настройки 96333; модели 52500 и 52503: набор для настройки 96049; модели 52400, 52402 и 52405: набор для настройки 96044. |

| № модели | Мощность двигателя л. с. (Ватт) | Частота вращения об / мин | Уро вень шума дБ(А) | Максимальный расход воздуха CFM/SCFM (л / мин) | Диаметр шланга дюйм (мм) | Резьба подвода воздуха, нормальная | Резьба инстру мента, наружная | Вес фунт (кг) | Длина дюйм (мм) | Высота дюйм (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52400 | 0.5 (373) | 15000 | 81 | 4/26 (736) | 3/8 (10) | 1/4” | 1/2”-20 | 1.7 (0.8) | 6 (152) | 5-1/2 (140) |
| 52402 | 0.5 (373) | 20000 | 82 | 4/28 (793_ | 3/8 (10) | 1/4” | 1/2”-20 | 1.7 (0.8) | 6 (152) | 5-1/2 (140) |
| 52405 | 0.5 (373) | 20000 | 79 | 4/25 (708) | 3/8 (10) | 1/4” | 1/2”-20 | 2.3 (1.0) | 8-1/8 (206) | 5-1/2 (140) |
| 53410 | 0.4 (298) | 3200 | 83 | 3/23 (650) | 1/4 (6) | 1/4” | 1/2”-20 | 1.9 (0.9) | 11-3/8 (289) | 2-1/8 (56) |
| 52500 | 0.4 (298) | 25000 | 69 | 3/20 (566) | 1/4 (6) | 1/4” | 1/2”-20 | 1.3 (0.6) | 9 (299) | 3-3/4 (95) |
| 52503 | 0.4 (298) | 25000 | 82 | 3/20 (566) | 1/4 (6) | 1/4” | 1/2”-20 | 1.3 (0.6) | 7-1/2 (191) | 3-3/4 (95) |

Дополнение: Давление воздуха равно 90 PSIG ( 6,2 бар ).

### Н-12                                                                   Шлифовальные машинки и борфрезеры

Дисковые шлифовальные машинки ( продолжение )

Пневматическая шлифовальная машинка, малый диаметр

| 2’ – 3” диаметр, угловая *. Теплоизолированная ручка уменьшает передачу холода от воздуха к оператору. *. Опционально, имеется рычаг с предохранительной блокировкой | Модель 51820 Фронтальный выхлоп Модель 52520 Обратный выхлоп Удлиненный глушитель Модель 52540 Обратный выхлоп Стандартный глушитель |
| --- | --- |
| 0,4 л. с. –Фронтальный выхлоп – прилагается 2”платформа прижимного типа Модель 52520 Модель 52521 Модель 52522 12000 об / мин 15000 об / мин 20000 об / мин *. Удлиненный глушитель для уменьшения уровня шума. Модель 52540 Модель 52541 Модель 52542 12000 об / мин 15000 об / мин 20000 об / мин *. Стандартный глушитель для доступа в труднодоступные зоны. |  |
| 0,4 л. с. –фронтальный выхлоп – прилагается 3” платформа прижимного типа Модель 52530 Модель 52531 Модель 52532 12000 об / мин 15000 об / мин 20000 об / мин *. Удлиненный глушитель для уменьшения уровня шума. Примечания : ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ |  |
| Применяемый абразив *. Диски диаметром 2” и 3“. Сервисный набор *. Для всех моделей на этой странице: набор для настройки 96179. Технические рекомендации *. Для инструментов с обратным выхлопом и стандартными глушителями, опционально, может быть применен блок шланга 94994, имеющего оплетку, что снижает уровни шума более , чем на 5 дБ (А). Воздушный шланг продается отдельно. |  |

| № модели | Мощность двигателя л. с. (Ватт) | Частота вращения об / мин | Уро вень шума дБ(А) | Максимальный расход воздуха CFM/SCFM (л / мин) | Диаметр шланга дюйм (мм) | Резьба подвода воздуха, нормальная | Резьба инстру мента, наружная | Вес фунт (кг) | Длина дюйм (мм) | Высота дюйм (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51820 | 0.4 (298) | 12000 | 85 | 3/21 (595) | 1/4 (6) | 1/4” | 1/4”-20 | 1.1 (0.5) | 5 (134) | 3-1/4 (83) |
| 51821 | 0.4 (298) | 15000 | 84 | 3/21 (595) | 1/4 (6) | 1/4” | 1/4”-20 | 1.1 (0.5) | 5 (134) | 3-1/8 (79) |
| 51822 | 0.4 (298) | 20000 | 87 | 3/21 (595) | 1/4 (6) | 1/4” | 1/4”-20 | 1.1 (0.5) | 5 (134) | 3-1/8 (79) |
| 52520 | 0.4 (298) | 12000 | 85 | 3/21 (595) | 1/4 (6) | 1/4” | 1/4”-20 | 1.2 (0.5) | 7-3/8 (187) | 3-1/8 (79) |
| 52521 | 0.4 (298) | 15000 | 83 | 3/21 (595) | 1/4 (6) | 1/4” | 1/4”-20 | 1.2 (0.5) | 7-3/8 (187) | 3-1/8 (79) |
| 52522 | 0.4 (298) | 20000 | 86 | 3/21 (595) | 1/4 (6) | 1/4” | 1/4”-20 | 1.2 (0.5) | 7-3/8 (187) | 3-1/8 (79) |
| 52530 | 0.4 (298) | 12000 | 85 | 3/21 (595) | 1/4 (6) | 1/4” | 1/4”-20 | 1.2 (0.5) | 7-3/8 (187) | 3-1/8 (79) |
| 52531 | 0.4 (298) | 15000 | 83 | 3/21 (595) | 1/4 (6) | 1/4” | 1/4”-20 | 1.2 (0.5) | 7-3/8 (187) | 3-1/8 (79) |
| 52532 | 0.4 (298) | 20000 | 86 | 3/21 (595) | 1/4 (6) | 1/4” | 1/4”-20 | 1.2 (0.5) | 7-3/8 (187) | 3-1/8 (79) |
| 52540 | 0.4 (298) | 12000 | 86 | 3/21 (595) | 1/4 (6) | 1/4” | 1/4”-20 | 1.1 (0.5) | 6 (152) | 3-1/4 (83) |
| 52541 | 0.4 (298) | 15000 | 86 | 3/21 (595) | 1/4 (6) | 1/4” | 1/4”-20 | 1.1 (0.5) | 6 (152) | 3-1/4 (83) |
| 52542 | 0.4 (298) | 20000 | 87 | 3/21 (595) | 1/4 (6) | 1/4” | 1/4”-20 | 1.1 (0.5) | 6 (152) | 3-1/4 (83) |

Дополнение: Давление воздуха равно 90 PSIG ( 6,2 бар ).

### Н-13                                                                 Шлифовальные машинки и борфрезеры

Дисковые шлифовальные машинки ( продолжение )

Пневматическая шлифовальная машинка, малый диаметр

|  | 2” - 3“ диаметр, угловая 0,33 л. с. – задний выхлоп- прилагается 3” платформа зажимного типа Модель 52590 18000 об / мин *.Экономичный вариант по сравнению с дорогими редукторными инструментами. Без редуктора, для уменьшения времени на обслуживание и простои. *.Стандартный глушитель для обеспечения доступа в труднодоступные зоны *.Опционально, имеется предохранитель для рычага. ________________________________________________________________ 0,55 л. с. –Обратный выхлоп- прилагается 3” платформа зажимного типа Модель 52557 Модель 52558 15000 об/ мин 15000 об / мин *. Удлиненный глушитель *. Стандартный глушитель для для уменьшения уровней шума. обеспечения доступа в труднодоступные зоны. *.Экономичный вариант по сравнению с дорогими редукторными инструментами. Без редуктора для уменьшения времени на обслуживание и простои. *.Опционально, имеется предохранитель для рычага. _______________________________________________________________ 2” - 3“ диаметр, ручка с 7° смещением *. Композитная ручка имеет 7° смещение, что обеспечивает комфорт и большую управляемость инструментом. *. Без редуктора для уменьшения времени на обслуживание и простои. *. Снимаемая боковая ручка; Прилагается дисковая 3”платформа зажимного типа. 0,7 л. с. –фронтальный выхлоп Модель 52410 Модель 52412 15000 об / мин 20000 об / мин ________________________________________________________________ 0,7 л. с. –обратный выхлоп Модель 52413 Модель 52415 15000 об / мин 20000 об / мин *. Удлиненный глушитель для уменьшений уровней шума. Примечания: _______________________________________________________________ ________________________________________________________________ Применяемый абразив *. Диски диаметром 2” и 3“. Сервисный набор *. Модель 52590 : набор для настройки 96505; модели 52557 и 52558: набор для настройки 96522; модели 52410, 52412, 52413 и 52415: набор для настройки 96045. Технические рекомендации *. Для инструментов с обратным выхлопом и стандартными глушителями, опционально, может быть применен блок шланга 94994, имеющего оплетку, что снижает уровни шума более , чем на 5 дБ (А). Воздушный шланг продается отдельно. |
| --- | --- |

| № модели | Мощность двигателя л. с. (Ватт) | Частота вращения об / мин | Уро вень шума дБ(А) | Максимальный расход воздуха CFM/SCFM (л / мин) | Диаметр шланга дюйм (мм) | Резьба подвода воздуха, нормальная | Резьба инстру мента, наружная | Вес фунт (кг) | Длина дюйм (мм) | Высота дюйм (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51410 | 0.7 (522) | 15000 | 96 | 4/32 (906) | 3/8 (10) | 1/4” | 3/8”-24 | 2.0 (0.9) | 6 (152) | 5-1/2 (140) |
| 52412 | 0.7 (522) | 20000 | 93 | 5/36 (1019) | 3/8 (10) | 1/4” | 3/8”-24 | 2.0 (0.9) | 6 (152) | 5-1/2 (140) |
| 52413 | 0.7 (522) | 15000 | 76 | 5/32 (906) | 3/8 (10) | 1/4” | 3/8”-24 | 2.3 (1.0) | 8-1/8 (206) | 5-1/2 (140) |
| 52415 | 0.7 (522) | 20000 | 77 | 5/35 (991) | 3/8 (10) | 1/4” | 3/8”-24 | 2.3 (1.0) | 8-1/8 (206) | 5-1/2 (140) |
| 52557 | 0.55 (410) | 15000 | 83 | 5/33 (934) | 3/8 (10) | 1/4” | 3/8”-24 | 1.9 (0.8) | 6 (152) | 3-7/8 (98) |
| 52558 | 0.55 (410) | 15000 | 86 | 5/33 (934) | 3/8 (10) | 1/4” | 3/8”-24 | 1.9 (0.8) | 4-1/2 (114) | 3-7/8 (98) |
| 52590 | 0.33 (246) | 18000 | 81 | 3/20 (567) | ¼ (6) | 1/4” | 3/8”-24 | 1.9 (0.8) | 4-1/2 (114) | 3-7/8 (98) |

Дополнение: Давление воздуха равно 90 PSIG ( 6,2 бар ).

### Н-14                                                                     Шлифовальные машинки и борфрезеры

Дисковые шлифовальные машинки ( продолжение )

Пневматическая шлифовальная машинка, средний диаметр

| 4” диаметр, угловая 1 л. с. –обратный выхлоп 1,3 л. с. –обратный выхлоп Модель 52560 Модель 51370 12000 об/ мин 12000 об / мин *. Удлиненный глушитель *. Стандартный глушитель для для уменьшения уровней шума. обеспечения доступа в труднодоступные зоны. *. Без редуктора для уменьшения времени технического обслуживания и простоя. *.Переставляемая боковая ручка для работы правой или левой рукой; прилагается дисковая платформа прижимного типа. *. Неразборная, сертифицированная на заводе конструкция регулятора для безопасной и легкой замены. *. Для обеспечения лучших характеристик используйте фитинг 95674 и заглушку 96005. ________________________________________________________________ 4” диаметр, ручка пистолетного типа 0,7 л. с. –Обратный выхлоп Модель 50324 11000 об / мин *. Управление регулятора оборотов сохраняет обороты при нагрузке. *.Без редуктора для уменьшения времени на обслуживание и простои. *.Прилагается дисковая платформа прижимного типа. Платформа устанавливается на шпиндель инструмента без переходника; съемная боковая ручка. *. Для обеспечения лучших характеристик используйте блок фитинг / заглушку 95676. _______________________________________________________________. 4” диаметр – электрический двигатель. 1 л. с. Модель 40587 12000 об / мин *. Работает инструмент с фибровыми дисками и с нетканными нейлоновыми абразивами прижимного типа. Заменяются абразивы быстро и легко. *. Идеально подходит для использования в цехах сборки металлических конструкций. *.Отлично подходит для удаления материала. Хорошая альтернатива проволочным щеткам. *.Прилагается 4”платформа для дисков прижимного типа. Платформа выполнена из сверхтвердого материала, что обеспечивает большой срок службы. Применяемый абразив *. Диски диаметром 4”. Сервисный набор *. Модель 50324 : набор для настройки 96047; модель 51370: набор для настройки 96504; модели 52560: набор для настройки 96532; модель 40587: набор для настройки отсутствует. | Модель 52560 Обратный выхлоп Удлиненный глушитель Модель 51370 Обратный выхлоп Стандартный глушитель Модель 50324 Задний выхлоп Стандартный глушитель |
| --- | --- |

| № модели | Мощность двигателя л.с. (Ватт) | Частота вращения об / мин | Напряже Ние ( Вольт ) | Ток Амперы | Фаза | Частота | Вес Фунт ( кг ) | Длина дюйм ( мм ) | Высота дюйм ( мм ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40587 | 1 ( 744 ) | 12000 | 120 В перем. тока | 5 | 1 | 60 Гц | 4 ( 1,8 ) | 11 ( 279 ) | 3-7/8 ( 98 ) |

| № модели | Мощность двигателя л. с. (Ватт) | Частота вращения об / мин | Уро вень шума дБ(А) | Максимальный расход воздуха CFM/SCFM (л / мин) | Диаметр шланга дюйм (мм) | Резьба подвода воздуха, нормальная | Резьба инстру мента, наружная | Вес фунт (кг) | Длина дюйм (мм) | Высота дюйм (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50324 | 0.7 (522) | 11000 | 79 | 4/32 (906) | 3/8 (10) | 1/4” | 3/8”-24 | 2.2 (1.0) | 6-5/8 (168) | 5-5/8 (143) |
| 51370 | 1.3 (969) | 12000 | 85 | 8/50 (1416) | ½ (13) | 3/8’’ | 3/8”-24 | 4.5 (2.0) | 10-7/16 (265) | 4-7/16 (112) |
| 52560 | 1 (744) | 12000 | 78 | 6/40 (1138) | 3/8 (10) | 3/8’’ | 3/8”-24 | 4.1 (1.8) | 11-11/16(296) | 4-1/4 (108) |

Дополнение: Давление воздуха равно 90 PSIG ( 6,2 бар ).

### Н-15                                                                   Шлифовальные машинки и борфрезеры

Дисковые шлифовальные машинки ( продолжение )

Пневматическая шлифовальная машинка, средний диаметр

| Модель 52515 Обратный выхлоп Стандартный глушитель Модель 51371 Задний выхлоп Стандартный глушитель | 4 –1/2” диаметр, угловая 0, 55 л. с. –обратный выхлоп *.Агрессивная зачистка шкуркой металлов, подготовка поверхностей и зачистка шкуркой поверхностей из стекловолокна. *. Без редуктора для сокращения времени на техническое обслуживание и простои. *. Удлиненный глушитель для уменьшения уровней шума. *. Прилагаются дисковая оправка, фланцевая гайка и запасная подкладка; на фланцевой оправке устанавливаются абразивы с центральным отверстием в 7/8”. Модель 52515 Модель 52516 15000 об / мин 15000 об / мин *. Резьба 5/8”-11 *. Резьба 5/8“-11; прилагаются защитное устройство 07184 и предохранитель рычага 01462. Модель 52518 15000 об / мин *. Резьба М14 х 2; прилагаются защитное устройство 07184 и предохранитель рычага 01462. _______________________________________________________________ 4-1/2” диаметр, угловая 1,3 л. с. –обратный выхлоп Модель 51371 12000 об / мин *. Без редуктора для уменьшения времени на техническое обслуживание и простои. *.Боковая ручка велосипедного типа для обеспечения комфорта в работе и снижения уровней вибраций. *. Большая мощность и большие крутящие моменты по сравнению с конкурирующими продуктами. *.Закругленная конструкция стандартного рычага с предохранителем, что устранило острые углы и точки возможного защемления. *. Имеет блокировку шпинделя для обеспечения легкой замены подкладки. Примечания: ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Применяемый абразив *.Диски с диаметром 4” и 4-1/2“. Сервисный набор *. Модель 51371: набор для настройки 96504; модели 52515, 52516 и 52518: набор для настройки 96522. |
| --- | --- |

| № модели | Мощность двигателя л. с. (Ватт) | Частота вращения об / мин | Уро вень шума дБ(А) | Максимальный расход воздуха CFM/SCFM (л / мин) | Диаметр шланга дюйм (мм) | Резьба подвода воздуха, нормальная | Резьба инстру мента, наружная | Вес фунт (кг) | Длина дюйм (мм) | Высота дюйм (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51371 | 1.3 (969) | 12000 | 85 | 8/50 (1416) | 1/2 (13) | 3/8” | 5/8”-11 | 4,. (2.0) | 10-7/16 (265) | 4-7/16 (112) |
| 52515 | 0.55 (410) | 15000 | 83 | 5/33 (934) | 3/8 (10) | 1/4'’ | 5/8”-11 | 1.9 (0.8) | 6 (152) | 3-7/8 (98) |
| 52516 | 0.55 (410) | 15000 | 83 | 5/33 (934) | 3/8 (10) | 1/4'’ | 5/8”-11 | 1.9 (0.8) | 6 (152) | 3-7/8 (98) |
| 52518 | 0.55 (410) | 15000 | 83 | 5/33 (934) | 3/8 (10) | 1/4'’ | M14x2 | 1.9 (0.8) | 6 (152) | 3-7/8 (98) |

Дополнение: Давление воздуха равно 90 PSIG ( 6,2 бар ).

### Н-16                                                                    Шлифовальные машинки и борфрезеры

Дисковые шлифовальные машинки ( продолжение )

Пневматическая шлифовальная машинка, средний диаметр

| 4-1/2” и 5“ диаметр, угловая 1 л. с. –обратный выхлоп *. Удлиненный глушитель для уменьшения уровня шума *. Переставляемая боковая ручка для работы левой и правой рукой. *. Для обеспечения лучших характеристик используйте фитинг 95674 и заглушку 96005. 5/8”-11 наружная резьба Модель 52562 Модель 52561 9000 об/мин 11000 об/мин *. Прилагается блок дисковой *. Прилагается блок дисковой платформы50275 (платформа50272 платформы 50274 ( платформа и фланцевая гайка 50273 ). 50265 и фланцевая гайка 50273 ). ________________________________________________________________ М14 наружная резьба Модель 52564 Модель 52565 Модель 52566 9000 об/мин 11000 об/мин 12000 об/мин *.Идеально подходят для использования с дисковыми платформами 115-127 мм с внутренней резьбой М14 ( не включаются в модель ). ________________________________________________________________ 4-1/2” и 5“ диаметр, угловая 1,2 л. с. – боковой выхлоп Модель 50345 Модель 50360 8500 об/мин 12000 об/мин *.Мощный пневматический двигатель имеет управляемый регулятор, что позволяет сохранять обороты при больших нагрузках. *. Смазываемый редуктор обеспечивает большой срок службы. *. Мягкая боковая ручка для протаскивания увеличивает безопасность и уменьшает усталость ( переставляется на левую или правую сторону ). *. Предохранитель рычага дросселя исключает возможность случайного запуска. Примечание: Для обеспечения максимальных характеристик рекомендуется использовать воздушный шланг с диаметром 1/2 “. Примечания: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ________________________________________________________________ Применяемый абразив *. Диски диаметром 4-1/2” и 5“. Сервисный набор *. Для моделей с мощностью 1 л. с.: набор для настройки 96532; для моделей с мощность 1,2 л. с.: набор для настройки 96011. | Модель 52561 Обратный выхлоп Удлиненный глушитель Модель 50345 Боковой выхлоп |
| --- | --- |

| № модели | Мощность двигателя л. с. (Ватт) | Частота вращения об / мин | Уро вень шума дБ(А) | Максимальный расход воздуха CFM/SCFM (л / мин) | Диаметр шланга дюйм (мм) | Резьба подвода воздуха, нормальная | Резьба инстру мента, наружная | Вес фунт (кг) | Длина дюйм (мм) | Высота дюйм (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50345 | 1.2 (895) | 8500 | 76 | 6/43 (1218) | 1/2 (13) | 1/2” | 5/8”-11 | 4.8 (2.2) | 11-3/4 (298) | 3-1/8 (80) |
| 50360 | 1.2 (895) | 12000 | 82 | 6/41 (1161) | 1/2 (13) | 1/2” | 5/8”-11 | 4.8 (2.2) | 11-3/4 (298) | 3-1/8 (80) |
| 52561 | 1 (744) | 11000 | 79 | 6/41 (1172) | 3/8 (10) | 1/4'’ | 5/8”-11 | 4 (1.8) | 11-11/16 (296) | 3-3/4 (95) |
| 52562 | 1 (744) | 9000 | 80 | 6/39 (1116) | 3/8 (10) | 1/4'’ | 5/8”-11 | 4 (1.8) | 11-11/16 (296) | 3-3/4 (95) |
| 52564 | 1 (744) | 9000 | 80 | 6/39 (1116) | 3/8 (10) | 1/4'’ | M14x2 | 4 (1.8) | 11-11/16 (296) | 3-3/4 (95) |
| 52565 | 1 (744) | 11000 | 79 | 6/41 (1172) | 3/8 (10) | 1/4'’ | M14x2 | 4 (1.8) | 11-11/16 (296) | 3-3/4 (95) |
| 52566 | 1 (744) | 12000 | 78 | 6/40 (1138) | 3/8 (10) | 1/4'’ | M14x2 | 4 (1.8) | 11-11/16 (296) | 4-1/4 (108) |

Дополнение: Давление воздуха равно 90 PSIG ( 6,2 бар ).

### Н-17                                                                  Шлифовальные машинки и борфрезеры

Дисковые шлифовальные машинки ( продолжение )

Пневматическая шлифовальная машинка, средний диаметр

| Модель 50320 Обратный выхлоп Стандартный глушитель Модель 50304 Боковой выхлоп | 4-1/2” и 5“ диаметр, ручка пистолетного типа 0,7 л. с. –обратный выхлоп Модель 50320 Модель 50321 8000 об/мин 11000 об/мин *. Без редуктора для уменьшения времени на техническое обслуживание и простои. *. Управляемый регулятор сохраняет обороты при больших нагрузках. *. Снимаемая боковая ручка *. Прилагается дисковая оправка 50264, фланцевая гайка 50268 и запасная платформа 50267 для абразивных дисков с вырезанным центральным отверстием. ________________________________________________________________ 4-1/2” и 5“ диаметр, вертикальная 1,2 л. с. – боковой выхлоп Модель 50304 Модель 50307 8500 об/мин 11000 об/мин *.Мощный пневматический двигатель имеет управляемый регулятор, что позволяет сохранять обороты при больших нагрузках. *. Предохранитель рычага дросселя исключает возможность случайного запуска. *. Мягкая боковая ручка для протаскивания увеличивает безопасность и уменьшает усталость ( переставляется на левую или правую сторону ). *. Прилагается блок дисковой платформы 50275 ( 5” диаметр ), в который входят платформа 50272 и фланцевая гайка 50273 . *. Для обеспечения лучших характеристик используйте блок фитинга и заглушки 98273. Примечания: _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ________________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ Применяемый абразив *. Диски диаметром 4-1/2” и 5“. Сервисный набор *. Для моделей с мощностью 0,7 л. с.: набор для настройки 96047; для моделей с мощность 1,2 л. с.: набор для настройки 96011. |
| --- | --- |

| № модели | Мощность двигателя л. с. (Ватт) | Частота вращения об / мин | Уро вень шума дБ(А) | Максимальный расход воздуха CFM/SCFM (л / мин) | Диаметр шланга дюйм (мм) | Резьба подвода воздуха, нормальная | Резьба инстру мента, наружная | Вес фунт (кг) | Длина дюйм (мм) | Высота дюйм (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50304 | 1.2 (895) | 8500 | 75 | 4/32 (906) | 1/2 (13) | 1/2” | 5/8”-11 | 4.0 (1.8) | 8 (203) | 6 (152) |
| 50307 | 1.2 (895) | 11000 | 78 | 5/36 (1020) | 1/2 (13) | 1/2” | 5/8”-11 | 4.0 (1.8) | 8 (203) | 6 (152) |
| 50320 | 0.7 (522) | 8000 | 75 | 4/30 (850) | 3/8 (10) | 1/4'’ | 5/8”-11 | 2.2 (1.0) | 6-5/8 (168) | 5-5/8 (143) |
| 50321 | 0.7 (522) | 11000 | 79 | 4/32 (906) | 3/8 (10) | 1/4'’ | 5/8”-11 | 2.2 (1.0) | 6-5/8 (168) | 5-5/8 (143) |

Дополнение: Давление воздуха равно 90 PSIG ( 6,2 бар ).

### Н-18                                                                  Шлифовальные машинки и борфрезеры

Дисковые шлифовальные машинки ( продолжение )

Пневматическая шлифовальная машинка, большой диаметр

| 7” диаметр, угловая 1 л. с. 1,2 л. с. 2 л. с. Модель 52563 Модель 50349 Модель 50347 6000 об/мин 6000 об/мин 6000 об/ мин *. Обратный выхлоп *.Боковой выхлоп *. Боковой выхлоп *. Пневматический двигатель имеет управляемый регулятор, что позволяет сохранять обороты при больших нагрузках. *.Смазываемый редуктор увеличивает срок службы инструмента. *. Рычаг дросселя с предохранителем; работа левой или правой рукой ( переставляемая боковая ручка ). *. Боковая ручка для протаскивания увеличивает безопасность и уменьшает усталость. *. Прилагается блок дисковой платформы 50277 ( 7” диаметр ), в который входят платформа 50278 и фланцевая гайка 50273 . ________________________________________________________________ 7” диаметр, вертикальная 2 л. с. – боковой выхлоп Модель 52450 Модель 52451 Модель 52454 6000 об/мин 7200 об/мин 8500 об/ мин *. Без редуктора для уменьшения времени на техническое обслуживание и простои. *. Управляемый регулятор, что позволяет сохранять обороты при больших нагрузках. *. Рычаг дросселя с предохранителем, что исключает случайные включения. *. Снимаемая боковая ручка. *. Прилагается блок дисковой платформы 50277 ( 7” диаметр ), в который входят платформа 50278 и фланцевая гайка 50273 . *. Опционально, имеется также пневмолиния 95870 (1/2” диаметр ) Примечание: Для обеспечения максимальных характеристик рекомендуется использовать воздушный шланг с диаметром 1/2”. Примечания: ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Применяемый абразив *. Диски с диаметром 7”. Сервисный набор*. Модель 50347: набор для настройки 96043; модель 50349: набор для настройки 96042; модели 52450, 52451, 52454: набор для настройки 96259; модель 52563: набор для настройки 96532. | Модель 52563 Задний выхлоп Удлиненный глушитель Модель 50349 Боковой выхлоп Модель 50347 Боковой выхлоп |
| --- | --- |

| № модели | Мощность двигателя л. с. (Ватт) | Частота вращения об / мин | Уро вень шума дБ(А) | Максимальный расход воздуха CFM/SCFM (л / мин) | Диаметр шланга дюйм (мм) | Резьба подвода воздуха, нормальная | Резьба инстру мента, наружная | Вес фунт (кг) | Длина дюйм (мм) | Высота дюйм (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50347 | 2 (1491) | 6000 | 82 | 10/71 (2011) | 1/2 (13) | 1/2” | 5/8”-11 | 6.9 (3.1) | 13-3/4 (349) | 3-5/8 (92) |
| 50349 | 1.2 (895) | 6000 | 79 | 6/43 (1218) | 1/2 (13) | 1/2” | 5/8”-11 | 4.8 (2.2) | 11-3/4 (298) | 3-1/8 (79) |
| 52450 | 2 (1491) | 6000 | 82 | 8/60 (1699) | 1/2 (13) | 1/2” | 5/8”-11 | 9 (4.1) | 13 (330) | 8-1/4(210) |
| 52451 | 2 (1491) | 7200 | 84 | 9/66 (1869) | 1/2 (13) | 1/2” | 5/8”-11 | 9 (4.1) | 13 (330) | 8-1/4 (210) |
| 52454 | 2 (1491) | 8500 | 86 | 10/73 (2067) | 1/2 (13) | 1/2” | 5/8”-11 | 9 (4.1) | 13 (330) | 8-1/4 (210) |
| 52563 | 1 (744) | 6000 | 82 | 6/40 (1127) | 3/8 (10) | 3/8’’ | 5/8”-11 | 4.1 (1.8) | 11-11/16 (296) | 3-3/4 (95) |

Дополнение: Давление воздуха равно 90 PSIG ( 6,2 бар ).