# I –7                                                                                                                                   Шлифовальные машинки

# Отрезные машинки

# Пневматический инструмент

Идеально подходят для цехов, в которых обрабатываются металлические листы; для резки металла, стекловолокна и пластика.

| * Стандартный рычаг с предохранителем предотвращает случайные включения инструмента. * Используйте только армированные отрезные диски 1 типа; диски не прилагаются. ________________________________________________________________ 3” диаметр, осевая 0,5 л. с. – фронтальный выхлоп 0,5 л. с. – обратный выхлоп Модель 52434 Модель 52435 20000 об/мин 20000 об/мин * Режет металлические листы, лонжероны, скобы, ржавые болты. * Без редуктора, для уменьшения времени на техническое обслуживание и простои. _______________________________________________________________ 3” диаметр, ручка с 7° смещением 0,5 л. с. – фронтальный выхлоп Модель 52420 20000 об/мин * Легкая композитная ручка. Ручка имеет 7° смещение для обеспечения большего комфорта оператору и легкости управления инструментом. * Без редуктора для уменьшения времени на техническое обслуживание и простои. ________________________________________________________________ 3” диаметр, осевая, 6” удлинитель 1 л. с. –обратный выхлоп Модель 52576 Модель 52577 Модель 52578 15000 об/мин 18000 об/мин 20000 об/мин * Управляемый регулятор для сохранения оборотов при увеличении нагрузки. * Стандартная мягкая ручка на удлиненных моделях обеспечивает оператору комфортабельность и легкость работы. Примечания: ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Применяемый абразив * Отрезные диски с диаметром в 3”. Сервисный набор * Для всех моделей на этой странице : сервисный набор 96044. |  |
| --- | --- |

| № модели | Мощность двигателя л. с. (Ватт) | Частота вращения об / мин | Уро вень шума дБ(А) | Максимальный расход воздуха CFM/SCFM (л / мин) | Диаметр шланга дюйм (мм) | Резьба подвода воздуха, нормальная | Резьба инстру мента, наружная | Вес фунт (кг) | Длина дюйм (мм) | Высота дюйм (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52434 | 0.5 (373) | 20000 | 84 | 4/27 (765) | 3/8 (10) | 1/4” | 3/8”-24 | 2.0 (0.9) | 6-3/8 (162) | 3-1/8 (81) |
| 52435 | 0.5 (373) | 20000 | 80 | 4/27 (765) | 3/8 (10) | 1/4” | 3/8”-24 | 2.3 (1.0) | 8-1/2 (216) | 3-1/8 (81) |
| 52420 | 0.5 (373) | 20000 | 85 | 4/28 (793) | 3/8 (10) | 1/4” | 3/8”-24 | 2.2 (1.0) | 6 (152) | 5-1/2 (140) |
| 52576 | 1 (744) | 15000 | 83 | 5/39 (1104) | 3/8 (10) | 3/8’’ | 3/8”-24 | 3.9 (1.8) | 13-3/4 (348) | 3-1/8 (81) |
| 52577 | 1 (744) | 18000 | 84 | 5/40 (1133) | 3/8 (10) | 3/8’’ | 3/8”-24 | 3.9 (1.8) | 13-3/4 (348) | 3-1/8 (81) |
| 52578 | 1 (744) | 20000 | 88 | 6/44 (1256) | 3/8 (10) | 3/8’’ | 3/8”-24 | 3.9 (1.8) | 13-3/4 (348) | 3-1/8 (81) |

Внимание! Давление воздуха равно 90 PSIG ( 6,2 бар ).

I –8                                                                                                                                  Шлифовальные машинки

# Отрезные машинки (продолжение)

# Пневматический инструмент

Идеальны для применения на производстве - для цехов, в которых обрабатываются металлические листы; для резки металла, стекловолокна и пластика.

|  | * Стандартный рычаг с предохранителем на всех моделях. * Используйте только армированные отрезные диски 1 типа; дисками не комплектуются. ________________________________________________________________ 4” диаметр, ручка с 7° смещением 0,7 л. с. – фронтальный выхлоп Модель 52430 Модель 52431 15000 об/мин 20000 об/мин * С двигателем без редуктора для уменьшения времени простоя и затрат на ремонт, по сравнению с инструментами, имеющим редукторный двигатель. * Ручка с 7° смещением обеспечивает оператору комфортабельность и легкость работы. ________________________________________________________________ 4” диаметр, осевая 1 л. с. –обратный выхлоп Модель 52573 Модель 52574 15000 об/мин 18000 об/мин * Управляемый регулятор для сохранения оборотов при увеличении нагрузки. * Используйте армированные отрезные диски с шириной 1/32” –1/8” (0,8 – 3 мм), с диаметром 4” (102 мм ) и центральным отверстием 3/8” (10 мм). ________________________________________________________________ 4” диаметр, машинка с прямой осью, 6” удлинитель 1 л. с. – обратный выхлоп Модель 52579 Модель 52580 15000 об/мин 18000 об/мин * Управляемый регулятор для сохранения оборотов при увеличении нагрузки. * Используйте только армированные отрезные диски 1 типа; дисками не комплектуются. _______________________________________________________________ 4-1/2” диаметр, ручка с 7° смещением, с пылеотводом 0,7 л. с. – обратный выхлоп Модель 52436 20000 об/мин * Кожух диска подсоединяется к вакуумной системе для сбора пыли и вредной для здоровья взвеси. * Резиновая боковая ручка обеспечивает оператору комфортабельность и легкость работы. * Ручка с 7° смещением обеспечивает оператору комфортабельность и легкость работы. * Прекрасно подходит для использования алмазного диска 94912. Алмазные диски имеют прорези для охлаждения и обеспечивают большой срок службы. Применяемый абразив * Отрезные диски с диаметром 4” и 4-1/2“. Сервисный набор * Модели с мощностью 0,7 л. с.: сервисный набор 96044; модели с мощностью 1 л. с.: сервисный набор 96532. |
| --- | --- |

Внимание! Всегда используйте соответствующее ограждение, надевайте очки и защитную одежду. Никогда не устанавливайте диски, которые имеют меньшие допустимые максимальные обороты, чем инструмент.

| № модели | Мощность двигателя л. с. (Ватт) | Частота вращения об / мин | Уро вень шума дБ(А) | Максимальный расход воздуха CFM/SCFM (л / мин) | Диаметр шланга дюйм (мм) | Резьба подвода воздуха, нормальная | Резьба инструмента, наружная | Вес фунт (кг) | Длина дюйм (мм) | Высота дюйм (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52430 | 0.7 (522) | 15000 | 91 | 4/32 (906) | 1/4 (6) | 1/4” | 3/8”-24 | 2.7 (1.2) | 7-3/8 (187) | 4-3/4 (121) |
| 52431 | 0.7 (522) | 20000 | 91 | 5/36 (1020) | 1/4 (6) | 1/4” | 3/8”-24 | 2.7 (1.2) | 7-3/8 (187) | 4-3/4 (121) |
| 52436 | 0.7 (522) | 20000 | 92 | 5/32 (906) | 3/8 (10) | 3/8’’ | 3/8”-24 | 2.7 (1.2) | 7-3/8 (187) | 5-1/4 (133 |
| 52573 | 1 (744) | 15000 | 83 | 5/39 (1104) | 3/8 (10) | 3/8’’ | 3/8”-24 | 2.4 (1.1) | 8-1/4 (208) | 4-1/2 (113) |
| 52574 | 1 (744) | 18000 | 84 | 6/40 (1133) | 3/8 (10) | 3/8’’ | 3/8”-24 | 2.4 (1.1) | 8-1/4 (208) | 4-1/2 (113) |
| 52579 | 1 (744) | 15000 | 83 | 5/39 (1104) | 3/8 (10) | 3/8’’ | 3/8”-24 | 4 (1.8) | 13-3/4 (348) | 4-1/2 (113) |
| 57580 | 1 (744) | 18000 | 84 | 6/40 (1133) | 3/8 (10) | 3/8’’ | 3/8”-24 | 4 (1.8) | 13-3/4 (348) | 4-1/2 (113) |

Внимание! Давление воздуха равно 90 PSIG ( 6,2 бар ).