# Ленты на основе металлической фольги

> Стойкость к действию влаги, химических агентов, УФ-излучения
> Высокая теплопроводность
> Способность отражать тепловое излучение
> Не воспламеняются

| Описание: |
| --- |
| Маркирование в рентгеновских лучах: | Защита проводов и кабелей: | Производство бытовой техники: |
| Лента 420 наносится на детали самолетов из композитных материалов для обнаружения возможных дефектов в листовых материалах путем просвечивания рентгеновскими лучами. | Клейкая лента на основе армированной алюминиевой фольги 3633 помогает защищать чувствительные кабели, топливные линии и гибкие трубопроводы от источников тепла и пламени. | Теплопроводная пластичная лента на основе алюминиевой фольги 425 прочно прикрепляет медные трубки испарителя к панелям охлаждения и обеспечивает максимальный теплообмен |

| Ленты на основе: |
| --- |
| алюминиевой фольги |
| Устойчивость к действию влаги и химических агентов, УФ-излучения | Надежная защита чувствительных устройств и поверхностей |
| Теплопроводность | Увеличение эффективности теплообмена |
| Отражение тепла и света | Защита пластмассовых деталей от перегрева |
| Огнестойкость | Защита деталей из горючих материалов |

| армированной алюминиевой фольги |
| --- |
| Эластичность | Защита деталей сложной формы и из гибких материалов - кабелей, шлангов, проводки |
| Высокая прочность, износостойкость, высокая устойчивость к разрыву и пробою | Долговечность |

| свинцовой фольги |
| --- |
| Электропроводность | Исключает нарастание металла при гальваническом покрытии металлов |
| Химическая стойкость | Устойчивость к кислотам при травлении, фрезеровании и гальваническом покрытии металлов |
| Высокая плотность | Придание деталям дополнительного веса или уравновешивания |
| Стойкость к рентгеновским лучам | Маркировка или отражение при исследованиях с помощью рентгеновского излучения |

| фольги со специальным покрытием |
| --- |
| Полимерное покрытие, преобразующее вибрацию в незначительное количество тепла. | Снижение уровня шума Снижение усталости материалов |

| Технические характеристики: |
| --- |
| Изделие цвет | Толщина носителя, мм | Общая толщина,мм | Адгезия к стали, Н/100мм | Усилие на разрыв, Н/100мм | Удлинение при разрыве, % |
| Метод ASTM | D3652 | D3652 | D3330 | D3579 | D3579 |
| Ленты на основе алюминиевой фольги |
| 417 | 0.08 | 0.11 | 81 | 525 | 9 |
| 425 | 0.07 | 0.12 | 51 | 525 | 8 |
| 427 | 0.08 | 0.12 | 55 | 525 | 8 |
| 429 | 0.08 | 0.11 | 81 | 525 | 9 |
| 431 | 0.05 | 0.08 | 45 | 338 | 5 |
| 433 | 0.05 | 0.09 | 43.8 | 350 | 3.5 |
| 433L | 0.05 | 0.09 | 42 | 350 | 3.5 |
| 438 | 0.13 | 0.18 | 47 | 1033 | 10 |
| 439 | 0.05 | 0.08 | 45 | 315 | 3 |
| 1452 | 0.06 | 0.10 | 70 | 400 | 20 |
| Ленты повышенной прочности на основе армированной алюминиевой фольги |
| 363 | 0.09 | 0.185 | 73 | 2364 | 7 |
| 1430 | 0.13 | 0.14 | 24 | 333 | 12 |
| 3633 | 0.09 | 0.14 | 77 | 2452 | 6 |
| Ленты на основе свинцовой фольги |
| 420 | 0.12 | 0.17 | 49 | 350 | 12 |
| 421 | 0.1 | 0.16 | 35 | 263 | 15 |
| 422 | 0.1 | 0.15 | 49 | 263 | 14 |
| Амортизирующие пленки |
| 434 | 0.14 | 0.19 | 72 | 928 | 12 |
| 435 | 0.2 | 0.34 | 72 | 1470 | 12 |
| 436 | 0.31 | 0.45 | 72 | 2205 | 12 |
| 2552 | 0.254 | 0.381 | 72 | 1400 | 15 |

| Технические данные: |
| --- |
| Изделие цвет | Основа / Адгезив | Рабочий диапазон температур, °C | Примечания |
| Ленты на основе алюминиевой фольги |
| 417 | Алюминий / Акрил | -54 +149 | Высокая химич.стойкость |
| 425 | Алюминий / Акрил | -54 +149 | Универсальная лента |
| 427 | Алюминий / Акрил | -54 +149 | Вариант ленты 425 с защитой |
| 429 | Алюминий / Акрил | -54 +149 | Вариант ленты 417 с защитой |
| 431 | Алюминий / Акрил | -54 +149 | Многоцелевая алюминиевая лента |
| 433 | Алюминий / Силикон | -54 +316 | MIL-T-47014 |
| 433L | Алюминий / Силикон | -54 +316 | Лента 433 с защитным слоем |
| 438 | Алюминий / Акрил | -54 +149 | Алюминиевая лента наибольшей толщины |
| 439 | Алюминий / Акрил | -54 +149 | Вариант ленты 431с защитным слоем |
| 1452 | Алюминий / Каучук | -10 +60 | Лента общего назначения |
| Ленты повышенной прочности на основе армированной алюминиевой фольги |
| 363 | Алюминий / стеклоткань / Акрил | -54 +316 | Для особо высоких температур |
| 1430 | Алюминий / стеклоткань / Акрил | -54 +149 | Гибкая лента для заворачиван |
| 3633 | Алюминий / стеклоткань / Акрил | -40 +149 | Огнеупорная лента с защитой |
| Ленты на основе свинцовой фольги |
| 420 | Свинец / акрил | -54 +106 | Для маскирования при гальванизации с защитным слоем |
| 421 | Свинец / акрил | -54 +106 | Версия 420 без защитного слоя |
| 422 | Свинец / акрил | -54 +149 | Для особо долговечных применений |
| Амортизирующие пленки |
| 434 | Алюминий / Высокоэластичный полимер | -60 +20 | Для демпфирования вибраций при нормальных условиях |
| 435 | Алюминий / Высокоэластичный полимер | -60 +20 | Версия 434 толщиной 0.34 мм |
| 436 | Алюминий / Высокоэластичный полимер | -60 +20 | Версия 434 толщиной 0.45мм |
| 2552 | Алюминий / Высокоэластичный полимер | 5 +60 | Для демпфирования вибраций в том числе при повышенных температурах |