Перечень параметров диагностируемых в режиме OBD-2 диагностическим сканер-тестером Штат-ДСТ

|  | Обозначение в ШТАТ-ДСТ | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Число ошибок | Вывод на экран количества ошибок в системе ЭСУД и состояние лампы «CE». Стирание ошибок. |
| 2 | Нагрузка, % | Вывод на экран значения расчетной нагрузки на двигатель |
| 3 | Темп. ОЖ, ºС | Вывод на экран значения температуры охлаждающей жидкости |
| 4 | Short fuelTrim 1 | Вывод на экран значения переменной краткосрочной топливной поправки 1 |
| 5 | Long fuelTrim 1 | Вывод на экран значения переменной долгосрочной топливной поправки 1 |
| 6 | Short fuelTrim 2 | Вывод на экран значения переменной краткосрочной топливной поправки 2 |
| 7 | Long fuelTrim 2 | Вывод на экран значения переменной долгосрочной топливной поправки 2 |
| 8 | Давление топлива | Вывод на экран значения давления топлива* |
| 9 | Давл. во впуск | Вывод на экран значения давления воздуха во впускном коллекторе** |
| 10 | Обор. двиг. об/м | Вывод на экран значения оборотов двигателя |
| 11 | Скор. авто. км/ч | Вывод на экран значения скорости движения автомобиля |
| 12 | УОЗ, КВ | Вывод на экран значения угла опережения зажигания |
| 13 | Темп. впуск, С | Вывод на экран значения температуры на впуске |
| 14 | Расх. возд.,кг/ч | Вывод на экран значения расхода воздуха*** |
| 15 | Положение ДЗ, % | Вывод на экран значения положения дроссельной заслонки |

В таблице приведен  полный перечень параметров, в зависимости от конкретного автомобиля число параметров может уменьшатся.

* - если в системе питания двигателя установлен соответствующий датчик давления.

**-для системы с датчиком давления (без ДМРВ).

*** - для симтемы с ДМРВ ( аналог ВАЗ, ГАЗ).