Спецификация торгового фургона-автолавки

модель автомагазина для шасси/A21R32  двигатель Эватек бензин

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АМ 44 (28…..4МЕ) Кузов-фургон изготовлен по сэндвич – технологии на основании каркаса усиленной конструкции. Дверь по заднему борту. Наружная обшивка – оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета. Внешняя окантовка фургона – профиль из алюминия с прямым углом. Одна ставня с откидной полкой по правому борту. Освещение внешней торговой зоны (люминесцентный светильник) Внутренние размеры, д/ш/в, мм: 4240/2020/2000. . Кузов-фургон разделен на два отсека: торговый и изотермический. | 1 | 297 000 | 297 000 |
|  | Изотермический отсек: утеплитель: Экструдированный пенополистирол, закладными элементами для установки ХОУ. Внутренняя обшивка – оцинкованная сталь. Покрытие пола – наливной, 2х компонентный. Пол изотермического отсека выполнен из сэндвич панели. Отбортовка 300 мм из оцинкованной стали 2 линии из нержавеющей стали, внутреннее освещение, 4 крюка (Россия), телескопическая распорка, такелажная рейка. |  |  |  |
|  | Торговый отсек с утеплением, пенополистирол. Покрытие пола – фанера, противоскользящее покрытие. Внутренняя обшивка – Внутренняя обшивка – полистирол HIPS ударопрочный (пластик) белого цвета. |  |  |  |
|  | Перегородка с утеплением 45 мм, Экструдированный пенополистирол, одностворчатая дверь по центру. |  |  |  |
|  | боковая дверь по левому борту изотермического отсека | 1 | 10 000 | 10 000 |
|  | остекление (однокамерный ПВХ стеклопакет, габаритные размеры, д/в, мм: 2110/920) | 1 | 12 000 | 12 000 |
|  | холодильная витрина НХВ425 (длина, мм: 2110, объем 425 л, температурный режим от -7º до +7ºС, холодильный агрегат ЭЛЕКТРОЛЮКС, микропроцессорный блок управления с пассивной оттайкой Eliwell ID961 (Италия), пускатель) | 1 | 56 200 | 56 200 |
|  | Для холодильной витрины – вентилятор для охлаждения холодильных агрегатов. | 1 | 2 500 | 2 500 |
|  | Холодильная установка "Terra Frigo" S-10Р 12V (+12 -12) | 1 | 181 000 | 181 000 |
|  | электропривод компрессора 220 В (Источник питания от сети 220В) | 1 | 87 000 | 87 000 |
|  | рабочая столешница со встроенной полкой | 1 | 6 300 | 6 300 |
|  | принудительная вентиляция | 2 | 2 500 | 5 000 |
|  | шкаф для одежды с дверью | 1 | 5 500 | 5 500 |
|  | автономное водоснабжение (тумба с раковиной, погружной насос, контактный кран, две канистры по 20л, блок питания 12В), водонагреватель | 1 | 16 500 | 16 500 |
|  | электрооборудование (освещение 220В, раздельные автоматы под силовое оборудование, бортовой ввод, щиток со счетчиком, блок розеток, УЗО) | 1 | 16 500 | 16 500 |
|  | отсек для бензогенератора, шумотермоизоляция, вентилятор | 1 | 27 500 | 27 500 |
|  | установка бензогенератора (Генератор Skat UGB-4000E, Топливо: бензин, Номинальная мощность:4 кВт, Напряжение:220 B, Тип запуска:электростартер, Время работы:до 14.7 ч Объем топливного бака:25 л, Охлаждение двигателя:воздушное,Уровень шума:73 Дб, Габариты:680x540x540 мм, Вес:64 кг) | 1 | 68 000 | 68 000 |
|  | Усиление рессор | 1 | 7 500 | 7 500 |
| Стоимость фургона с автомобилем : | 1 643 000 |
| Удлинение шасси | 16 000 |

АМ44 (28…..4МЕ)		холодильные витрины          изотермический отсек

Схема расположения оборудования торгового фургона-

модель автомагазина для шасси ГАЗ-330202/A21R32

С уважением,

Ананичев Александр

Менеджер отдела продаж

ООО "Автомаш-НН"

8 905 191 05 64